SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

TERMOMODERNIZACJI GIMNAZJUM W SKOMLINIE

- PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie zakresu prac oraz wymagań

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót związanych

z pracami termomodernizacyjnymi budynku gimnazjum

- ZAKRES STOSOWANIA.

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument w przetargu

nieograniczonym na wykonanie robót .

Zakres specyfikacji ma zastosowanie przy zlecaniu robót objętych

przetargiem.

Podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego kosztorys nakładczego i przedmiar robót.

4. ZAKRES PRAC

W ramach prac związanych z termomodernizacją budynku przewiduje się :

Docieplenie stropodachu budynku gimnazjum oraz roboty towarzyszące prace towarzyszące.

Zakres prac przy dociepleniu stropodachu

Przedmiotem termomodernizacji jest ocieplenie stropodachu systemem Ekofiber tj. poprzez wdmuchanie izolacji. Na części dachu należy wykonać izolację z płyt styropianowych laminowanych jednostronnie. W związku z termomodernizacją należy dokonać rozbiórki kominów wystających ponad dachem i wymurować nowe z nakrywami betonowymi, wymienić obróbki blacharskie.

5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca powinien prowadzić roboty zgodnie ze ST, obowiązującymi

normami, instrukcjami montażu poszczególnych materiałów opracowanych przez ich producentów oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego

w terminie określonym w umowie na wykonanie robót.

Wykonawca złoży oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami w terenie.

5.2. ZGODNOŚĆ ROBÓT ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

„Specyfikacja...” oraz wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane przez

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy,

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń

w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast

powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne

z „Kosztorysem nakładczym i „Specyfikacją...”. Dane określone w tych

dokumentach będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać

dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne

z „Kosztorysem nakładczym” oraz „Specyfikacją...” i wpłynie to na

niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą niezwłocznie

zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

5.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające dostęp do terenu

budowy i powierzonego mienia. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności

w dzień i w nocy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

W czasie trwania robót, Wykonawca utrzyma teren budowy w stanie

wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz wszelkie urządzenia pomocnicze,

sprzęt i materiały będzie składował w ustalonych miejscach i należytym

porządku, a zbędne usuwał z terenu budowy.

Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże

go Zamawiającemu.

5.4. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT I

GOSPODARKA ODPADAMI

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy Wykonawca będzie:

Utrzymywać teren budowy w stanie ogólnego ładu i porządku,

Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz

wokół niej,

Unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej.

Wykonawca zobowiązany jest na usuwanie z placu budowy i pozbywanie

się w sposób legalny wszelkich odpadów wytworzonych w toku

przeprowadzanych prac budowlanych.

5.5. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma

obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

5.6. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie

materiały i urządzenia używane do robót przez pełen okres trwania umowy.

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru.

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i

jego poszczególne elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do

momentu odbioru końcowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z własnej

winy lub winy osób trzecich pracujących na jego rachunek.

5.7. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są

w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

6. WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIAŁÓW DO WBUDOWANIA

Wszystkie materiały powinny być wbudowywane zgodnie kosztorysem

ofertowym. Powinny mieć aktualny certyfikat dopuszczający je do stosowania w budownictwie oraz pozytywną ocenę higieniczną. Nie przewiduje się stosowania materiałów zamiennych w trakcie budowy.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,

że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze

i kontrolne wyniki badań będą gromadzone w formie uzgodnionej

z Zamawiającym. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót, winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta,

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań (aprobaty

techniczne materiałów i atesty techniczne urządzeń). Kopie wyników tych badań

będą dostarczone przez oferenta Zamawiającemu. Materiały posiadające atesty,

na urządzenia - ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie

zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z

jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie

z wymaganiami norm; można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury

zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub

badań Oferent powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru

badania.

6.2. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu,

gdy będą one potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,

zachowały swoją jakość oraz właściwości i były dostępne do kontroli przez

Zamawiającego.

6.3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który

nie wywrze niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. W przypadku

wprowadzenia zmian sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez

Zamawiającego..

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót

ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być zgodny z

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to

wymagane przepisami.

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy

wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany

sprzęt, po akceptacji Zamawiającego nie może być później zmieniany bez jego

zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania

warunków Umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie

dopuszczone do robót.

6.4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i

właściwości przewożonych materiałów.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

6.5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich

zgodność z wymaganiami „Kosztorysu nakładczego”, „Specyfikacji...” oraz

poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie

wszystkich elementów robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego

przez Wykonawcę w wyznaczeniu robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie

Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie robót lub ich wyznaczenia przez Zamawiającego nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w „Umowie” i

w „Specyfikacji...”, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji

Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na

rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonane nie później niŜ w czasie przez

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem

i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając

personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań

materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Specyfikacji...”. Minimalne wymagania co do zakresu badań są określone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających

procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań

materiałów ponosi Wykonawca.

7.2. BADANIA I POMIARY.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z

wymaganiami norm lub wg innych procedury zaakceptowanych przez

Zamawiającego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi

Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru do badania. Wykonawca

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

7.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania Zamawiający uprawniony jest

do dokonywania kontroli i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót

z wymaganiami „Kosztorysu nakładczego” i „Specyfikacji” na podstawie

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

7.4. APROBATY TECHNICZNE MATERIAŁÓW

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę,

Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające aprobaty

techniczne właściwych instytucji i certyfikat lub świadectwo zgodności

producenta.

Produkty przemysłowe będą posiadały certyfikaty wydane przez

producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę

Zamawiającemu. Materiały posiadające certyfikaty, a urządzenia – ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z „Kosztorysem nakładczym” i „Specyfikacją...”, to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

8. DOKUMENTY

8.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy będzie wymaganym dokumentem obowiązującym

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu

budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i

gospodarczej strony robót. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony

datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem

Wykonawcy i Zamawiającego.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

Uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramu robót

Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i

przyczyny przerw w robotach,

Uwagi i polecenia Zamawiającego,

Datę zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu,

Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu,

częściowych i końcowych odbiorów robót,

Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót,

Dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań

z podaniem, kto je przeprowadzał,

Inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy

będą przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje

Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

8.2 POZOSTAŁE DOKUMENTY

Do dokumentów związanych z robotami zalicza się także:

Protokóły przekazania placu budowy,

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

Protokóły z odbioru robót,

Protokóły z narad i ustaleń,

Korespondencję związaną z robotami.

8.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW

Dokumenty związane z robotami będą przechowywane na terenie budowy

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Obowiązek zabezpieczenia spoczywa

na Wykonawcy.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie staraniem Wykonawcy w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i

przedstawiane do wglądu na jego Ŝyczenie.

9. OBMIAR ROBÓT

9.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres robót zgodnie

z „Kosztorysem Nakładczym” i „Specyfikacją...”, w jednostkach ustalonych w

kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu

Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej

na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi

obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w

ślepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia

wszystkich robót.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą dla

celów płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym

w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.

9.2. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym

odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach

i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się

w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą

wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

10. ODBIÓR ROBÓT

10.1. ODBIÓR CZĘŚCIOWY ROBÓT

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części

robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze

końcowym robót.

10.2. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i bezzwłocznym

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od

dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia

dokumentów.

Odbioru końcowego robót dokona Zamawiający w obecności Wykonawcy.

Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności

wykonania robót ze specyfikacją.

W toku odbioru końcowego robót Zamawiający zapozna się z realizacją

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie robót

uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub

uzupełniających, lub też nie zakończenia pełnego zakresu robót, Zamawiający

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

10.3. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest

protokół odbioru końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące

dokumenty:

- Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót

zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania

jego zaleceń,

- Dziennik budowy i księgi obmiarów,

Certyfikaty i świadectwa zgodności wbudowanych materiałów,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy wg Zamawiającego, roboty pod względem przygotowania

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Zamawiający w

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego

robót.

Wszystkie zarządzone przez Zamawiającego roboty poprawkowe lub

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy

Zamawiający.

Po wykonaniu wszystkich robót poprawkowych i uzupełniających

przeprowadzony zostanie odbiór ostateczny.

10.4. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena, skalkulowana przez Wykonawcę (Oferenta)

zgodnie z kosztorysem ofertowym. Cena ofertowa będzie uwzględniać wszystkie

czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie całości

zamówienia.

11. INNE UWARUNKOWANIA

Dopuszcza się wprowadzenie przez Zamawiającego zmian mających

wpływ na zakres robót.

Wszystkie wskazania z nazwy: wyrobów, urządzeń i armatury użyte w

Specyfikacji należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów

technicznych lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza

składanie ofert równoważnych z zastrzeżeniem, że przyjęte do wyceny

materiały nie odbiegają jakością i standardem od przyjętych w

dokumentacji.

Roboty dodatkowe wynikłe w trakcie wykonywania robót, a nie mające

wyceny jednostkowej, będą rozliczane wg wskaźników kalkulacyjnych

podanych w zbiorczej tabeli elementów scalonych (R= ...zł/r-g, Kpośr. =

...%, zysk = ...%, K zakupu = ...%).

12. PERSONEL KIEROWNICZY I WYKONAWCZY

Kierownik budowy zobowiązany jest posiadać uprawnienia budowlane do

prowadzenia robót w zakresie objętych zamówieniem.

13. PRZEPISY ZWIĄZANE I DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 94.89.414 z

późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. z późniejszymi

zmianami)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

5-08-1998 w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego

stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 98.107.679)

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15

grudnia 1994 r. w sprawie Dziennika Budowy oraz Tablicy Informacyjnej

(MP.95.2.29).

Rozporządzenie MPiPS z dnia 26-09-1997 w sprawie ogólnych przepisów

BHP (Dz.U. 97.129.884).

Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy

wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.

(Dz. U. 72.13.93)

Ustawa z dnia 19-11-1987 o dozorze technicznym (Dz.U. 87.36.202 z

późniejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych

tom I, II.

Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia

18 maja 2004 w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu

inwestorskiego. (Dz.U. 130.poz1389)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia. 3 listopada 1995 r. w

sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych

i terenów (Dz.U. 92.92460 z późniejszymi zmianami)

Opracowanie :

mgr inż. Marek Gadaj