Skomlin,dnia 21.11.2008r

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

którego przedmiotem jest „Remont oświetlenia ulicznego na terenie gminy Skomlin

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), działając w imieniu Zamawiającego wprowadzam do specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia  następujące zmiany:

1. W dziale IV pkt.1 SIWZ z dnia 6.11.2008r wprowadza się  następujący zapis:

Ze względu na niepowtarzalność sprzętu użytego do remontu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skomlin i użycia nazw i źródła pochodzenia materiałów w dokumentacji projektowej będącej załącznikiem nr 2 do SIWZ Zamawiający dopuszcza zastosowanie sprzętu równoważnego, minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu równoważnego określono poniżej. Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę na sprzęcie równoważnym musi wykazać, że proponowane przez niego materiały spełniają minimalne wymagane parametry techniczne.

Minimalne wymagane parametry techniczne dla opraw i źródeł światła :

-	Klosz ochraniający komorę lampową musi być wykonany z materiału odpornego na promieniowanie UV i na uderzenia o stopniu IK 08 lub większym.

-	Obudowa oprawy wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na wpływy zewnętrzne.

-	Oprawy uliczne muszą posiadać jednoczęściowy, pełny, regulowany odbłyśnik dający możliwość regulacji rozsyłu strumienia świetlnego w min. trzech pozycjach. Do oferty należy załączyć obliczenia fotometryczne dla jednego wybranego typu oprawy (stanowiącego większość wśród zaproponowanego sprzętu). Obliczenia wykonać przy zachowaniu tych samych parametrów instalacyjnych dla trzech pozycji odbłyśnika. Obliczenia te muszą jednoznacznie potwierdzić zmianę parametrów fotometrycznych przy każdej zmianie pozycji odbłyśnika.

-   Odbłyśnik oprawy musi być wykonany jako jednoczęściowy z aluminium o wysokiej   czystości.

-	Oprawy uliczne muszą być przystosowane do montażu zarówno szczytowego na słupie, jak i bocznego na wysięgniku.

-	Oprawy muszą być wyposażone w ruchomy zaczep montażowy, umożliwiający regulację kąta nachylenia

-	Zastosowane oprawy uliczne muszą być wykonane w wersji dwukomorowej (oddzielnie komora lampy i komora osprzętu elektrycznego),

-	Stopień ochrony zespołu optycznego oprawy ulicznej przed przedostawaniem się zanieczyszczeń stałych (pył) i wody powinien wynosić minimum IP-65.

-	Stopień ochrony zespołu osprzętu elektrycznego oprawy ulicznej powinien wynosić min.  IP-43.

-	Oprawy uliczne muszą być wykonane i dostarczone w II klasie ochrony w zakresie ochrony ppor.

-	Oprawy uliczne muszą być wyposażone w układ szeregowo-równoległy powodujący zmniejszenie strat mocy na układzie stabilizacyjno-zapłonowym.

-	Oprawy oświetleniowe muszą być wyposażone w układ kompensacji mocy biernej.

-	Trwałość źródeł światła opraw ulicznych powinna być na poziomie minimum 16.000 godzin

-	Skuteczność świetlna dla lamp sodowych  70W - 6.600 lm, 100W - 10.700 lm, 150W - 17.500 lm.

Dla potwierdzenie, że oferowane równoważne oprawy i źródła światła  spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego do oferty należy dołączyć karty katalogowe oraz deklaracje zgodności na znak  CE dla opraw oświetleniowych i źródeł światła

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.