dotycząca:

PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ  I TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOMLINIE

LOKALIZACJA:	Skomlin, ul. Trojanowskiego 2, dz. nr 1561/1 i 1561/2

ADRES:		Skomlin, ul. Trojanowskiego 1

INWESTOR:	Gmina Skomlin

DANE TECHNICZNE :

Powierzchnia zabudowy istniejąca 			– 350,0m2

Powierzchnia zabudowy projektowanej 		– 126,8m2

Całkowita powierzchnia zabudowy 			- 412,98m2

Kubatura istniejąca					–2575	m3

Kubatura projektowana 				–725m3

Kubatura po rozbudowie				 –3300 m3

Projektant:			mgr inż. arch. Paweł Butkiewicz

Góra, ul. Poznańska 10/7

Upr. proj. Nr 1634/94/Lo, spec. architekt. DS.-0108

Projektant sprawdz.	mgr inż. arch. Maria Dziuba

Upr. Nr 155/82/Op

Konstruktor:		mgr inż. bud.  Krzysztof Butkiewicz

Upr. Nr 616/89/UW, spec. konstr .bud.

DOŚ/BO/5835/01

Konstruktor sprawdz.:	Krzysztof Kędzia

Upr. Nr 533/85, UAN-8386/65/85, spec. kontr. bud.

ŁOD/BO/1636/02

Koordynator prac projekt.: mgr inż. Małgorzata Musialska-Kozik

Spis treści cz. I:

Rozdział I – ogólny

| 1. | Temat i zakres opracowania | 5 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Podstawa opracowania | 5 |
| 3. | Założenia | 5 |
| 4. | Oświadczenie projektanta |  |
| 5. | Uprawnienia projektanta |  |
| 6. | Zaświadczenie o przynależności REG.I.Sam.Zaw. |  |
| 7. | Oświadczenie Inwestora o prawie do dysponowania działką |  |
| 8. | Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy |  |

Rozdział II – projekt zagospodarowania terenu

| 1. | Projekt zagospodarowania działki | 6-7 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Informacja BIOZ | 8-11 |
| 3. | Część rysunkowa |  |
|  | Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych projektowanym zagospodarowaniem działki. |  |

Rozdział III – projekt architektoniczny

| 1. | Przeznaczenie i program użytkowy obiektu | 12 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Podział budynku ze względu na przeznaczenie na część apteki ogólnodostępnej i część przychodni, z zestawieniem i opisem poszczególnych pomieszczeń. | 12-34 |
| 3. | Forma architektoniczna i funkcja obiektu | 34 |
| 4. | Układ konstrukcyjny | 34 |
| 5. | Roboty demontażowe, wyburzeniowe. | 35-36 |
| 6. | Roboty adaptacyjne. | 36-37 |
| 7. | Izolacje przeciwwilgociowe | 38 |
| 8. | Izolacja cieplna. | 38 |
| 9. | Ochrona przed hałasem | 38 |
| 10. | Wyposażenie w instalacje | 39 |
| 11. | Wykończenie wewnętrzne. | 39 |
| 12. | Wykończenie zewnętrzne | 39-40 |
| 13. | Zagadnienia BHP i P.POŻ. | 40-44 |
| 14. | Stolarka okienna i drzwiowa | 44 |
| 15. | Wentylacja | 45-49 |
| 16. | Część rysunkowa: |  |
|  | Rzut fundametnów | A -1.1 |
|  | Rzut parteru | A -1.2 |
|  | Rzut stropu | A – 1.4 |
|  | Rzut dachu | A -1.5 |
|  | Przekrój pionowy A-A | A -1.6 |
|  | Elewacja północna | A -1.8 |
|  | Elewacja południowa | A -1.9 |
|  | Elewacja wschodnia | A -1.10 |
|  | Elewacja zachodnia | A -1.11 |

Rozdział V – inwentaryzacja budowlana

| 1. | Opis ogólny | 57 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Opis konstrukcyjno-materiałowy | 57-58 |
| 3. | Funkcja obiektu | 59 |
| 4. | Ocena stanu technicznego | 59 |
| 5. | Część rysunkowa |  |
|  | Rzut parteru | I-1.1 |
|  | Przekrój pionowy A-A | I-1.2 |
|  | Elewacja północna | I-1.3 |
|  | Elewacja południowa | I-1.4 |
|  | Elewacja wschodnia | I-1.5 |
|  | Elewacja zachodnia | I-1.6 |

Rozdział 1 – ogólny

- Temat i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt budowlany przebudowy z rozbudową i termomodernizacją budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie, na działce nr 1561/2 przy ul. Trojanowskiego 2 w Skomlinie.

- Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora.

- Założenia

  - Inwentaryzacja budowlana budynku

  - Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych 1:500

  - Ustalenia z Zamawiającym

  - Obowiązujące warunki techniczne, normy i przepisy szczególne

Rozdział II – projekt zagospodarowania działki

1. Opis do projektu zagospodarowania działki

- Właściciel:

Gmina Skomlin, siedziba urzędu gminy ul. Trojanowskiego 2, Skomlin

- Przedmiotem inwestycji jest przebudowa z rozbudową i termomodernizacją budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, przy ul. Trojanowskiego 2 w Skomlinie.

- Działka jest  zabudowana i posiada pełną infrastrukturę (woda, zasilanie elektryczne, kanalizacja sanitarna, c.o.).

- Teren działki jest płaski. Wytrzymałość gruntu przyjęto σ=0,15MPa.

- Istniejący stan zagospodarowania działki nr 1561/2. Działka jest zabudowana – budynkiem przychodni.

- Projektowane zagospodarowanie terenu działki na rysunku projektu zagospodarowania działki.

- Na działce projektuje się:

-	Rozbudowę części frontowej budynku równoległej do ulicy i części zachodniej prostopadłej do ulicy z przeznaczeniem na rehabilitację.

-	Miejsca postojowe dla samochodów terenie działki inwestora od strony północnej, wykorzystując istniejący wjazd od strony ul. Trojanowskiego oraz miejsca postojowe dla niepełnosprawnych przy ul. Trojanowskiego.

-	Podłączenie się do istniejącej infrastruktury technicznej – wg  dołączonych projektów branżowych

    - Usytuowanie projektowanego obiektu nie przekracza ustalonej linii zabudowy

    - Gabaryty i forma projektowanego budynku zapewnia harmonię brył z najbliższym otoczeniem

    - Działka nr 1560, 1561/1 jest własnością Gminy Skomlin

7)	Zabezpieczenie w wodę przeciw pożarową z wodociągu  wiejskiego.

8)	Bilans terenu :

- Całkowita powierzchnia działki 1561/2			-1100 m2

- Całkowita powierzchnia działki 1561/1 			- 900m2

- Powierzchnia zabudowy istniejącej	 		– 350,00m2

- Powierzchnia nowej zabudowy				- 126,8m2

- Całkowita powierzchnia zabudowy po rozbudowie 	– 412,98m2

- Powierzchnia przestrzeni komunikacyjnej	 	– 300m2

- Powierzchnia parkingów					- 50m2

- Pozostała działki teren upraw polowych i zieleni

9) Teren nie podlega ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz  dóbr kultury – zgodnie z warunkami ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skomlin

10) Teren działki nie znajduje się w granicach  wpływów eksploatacji górniczej.

11) Miejsce wywozu nieczystości stałych – na wysypisko gminne .

12) Wody opadowe z dachu odprowadzić nawierzchniowo na działkę inwestora.

13) Budynek nie stwarza zagrożenia dla środowiska, podstawa prawna – rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13.05.1995r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska Dz.U.Nr 52/ poz.284 z 1995r/ Obiekt nie narusza prawa osób trzecich.

14) Charakterystyka usytuowania obiektu. Budynek usytuowany jest w granicy z działką nr 1563, bez zmiany linii zabudowy. Front budynku znajduje się od strony południowej, gdzie zlokalizowane są miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych. Pozostałe miejsca parkingowe w tym również dla pracowników przychodni  znajdują się z tyłu budynku od strony północnej.

15) Charakterystyka obiektu. Budynek funkcjonuje jako otwarty zakład opieki zdrowotnej i funkcja ta nie ulegnie zmianie. Konstrukcja budynku tradycyjna. Stolarka okienna i drzwiowa wg zamówienia indywidualnego. Budynek wyposażony w instalację: c.o.(wspólna kotłownia i węzeł cieplny z urzędem gminy), wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną.

Dane techniczne budynku :

- powierzchnia zabudowy					370,75m²

- powierzchnia użytkowa	 parteru				293,91m²

- powierzchnia użytkowa przychodni				283,10m2

- kubatura					      		          3300m³

- Informacja BIOZ

INFORMACJA BIOZ

LOKALIZACJA:			ul. Trojanowskiego 2, Skomlin

Dz. Nr ew.1561/2 i 1561/1

INWESTOR:			Gmina Skomlin

Urząd Gminy Skomlin,

ul. Trojanowskiego 1, Skomlin

OPRACOWAŁ:			mgr inż. arch. Paweł Butkiewicz

Upr. poj. nr

spec. archit.

SPIS TREŚCI

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

- Prowadzenie instruktażu pracowników.

- Środki techniczne i organizacyjne zapewniające BHP.

- Plan BIOZ.

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

  - Roboty ziemne, związane z podbiciem fundamentów i budową nowych fundamentów oraz utwardzaniem przestrzeni komunikacyjnej

  - Roboty fundamentowe

  - Roboty zbrojarskie

  - Roboty betoniarskie

  - Roboty murarskie

  - Roboty ciesielskie

  - Roboty dekarskie

  - Roboty demontażowe

  - Roboty wyburzeniowe (w tym wycięcie części stropu pod schody)

  - Roboty montażowe

  - Roboty izolacyjne w tym termomodernizacyjne

  - Roboty wykończeniowe wewnętrzne (tynki, posadzki, malowanie)

  - Montaż orynnowania, instalacji odgromowej i innych elementów elewacyjnych

Kolejność wykonywania robót wg harmonogramu zatwierdzonego przez Zamawiającego.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

  - Budynek przychodni zdrowia z pochylnią na dz. Nr 1561/2 i budynki gospodarcze na dz. Nr 1561/1.

  - Utwardzona komunikacja od strony północnej oraz wjazd od strony południowej

- Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Na działce występują elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie robót budowlanych.

Główne niebezpieczeństwa i zagrożenia przewidywane w trakcie realizacji robót wynikają z:

  - Prac związanych z pracami fundamentowymi

  - Prac związanych z termomodernizacją stropodachu, termomodernizacją ścian

  - Prac dekarskich w tym o renowacja kominów w części ponad dachem

  - Prac związanych z demontażem  orynnowania i instalacji odgromowej

  - Prac wyburzeniowych fragmentów ścian oraz przemurowaniami, w tym powiększanie otworów drzwiowych ze zmianą nadproży

  - Prac rozbiórkowych istniejącej pochylni

  - Prac związanych z wylaniem nowego stropu nad parterem oraz montaż balustrad

  - Prac związanych z wymianą starych i montażem nowych okien

  - Prac związanych z ułożeniem warstw stropodachu

  - Prac na wysokości

  - Prac izolacyjnych p.wilgociowych przysypywanej części zachodniej budynku

- Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

  - W czasie prac na wysokościach wystąpi niebezpieczeństwo upadku z wysokości większej niż 5m

- Prowadzenie instruktażu pracowników

Kierownik budowy ma obowiązek w ramach stosowania środków  zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy, przed przystąpieniem do kolejnych robót, przeprowadzić instruktaż określający wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych stanowisk.

- Środki techniczne i organizacyjne zapewniające bhp

  - Zorganizowanie placu budowy z uwzględnieniem warunków bhp i p.poż.

  - Prowadzenia instruktażu pracowników

  - Wyznaczenie stref szczególnego zagrożenia

  - Oznakowanie budowy

- Plan „BIOZ”

Zgodnie z art.520 Ustawy Prawo Budowlane(Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz.414) z późniejszymi zmianami oraz Rozporz. Min. Infrastr. z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ, przed rozpoczęciem budowy zobowiązuje się kierownika budowy do opracowania planu BIOZ

Rozdział III – projekt architektoniczny

- Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Budynek, którym mieści się przychodnia pełni funkcję:

mieszkalną – 2 i 3 kondygnacja z oddzielnym wejściem i oddzielną klatką schodową, gospodarczą – piwnica z oddzielnym wejściem z klatki schodowej,

przychodnia zdrowia – parter z oddzielnym wejściem od strony frontowej budynku.

Budynek po rozbudowie zmienii zasadniczo frontową elewację – zaokrąglona część środkowa doda estetyki i unowocześni wygląd budynku. Budynek pozostanie w zwartej bryle. Projektowana przebudowa i rozbudowa dotyczy parteru budynku, w którym mieści się przychodnia zdrowia, rozbudowa głównie dotyczy rehabilitacji.

| Istniejąca powierzchnia zabudowy | 350,0m2 |
| --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy po rozbudowie | 412,98m2 |
| Powierzchnia całkowita parteru | 412,98m2 |
| Powierzchnia użytkowa przychodni | 283,10m2 |
| Kubatura | 3300m3 |

Wysokość budynku do kalenicy – ~11m

Poziom posadzki parteru – +1,20mnpt

- Zestawienie i opis poszczególnych pomieszczeń przychodni:

  - PRZYCHODNIA

ŚWIADCZENIA:

- lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

- pielęgniarka środowiskowa

- położna środowiskowa

- poradnia pediatryczna (w tym punkt szczepień)

- stomatolog (istniejący gabinet bez zmian)

- ginekolog

- rehabilitacja

U! Sterylizacja zlecana poza przychodnią.

* Dane ogólne.

- Projektowana przychodnia po przebudowie i rozbudowie zachowuje dotychczasową funkcję, zostaje oddzielona w sposób trwały od pozostałej części budynku z osobnym wejściem..

        - Parter usytuowany jest bez zmian na poziomie istniejącym +1,20mnpt, i stanowi część zasadniczą dostępną dla personelu i pacjentów.

- W części przychodni  projektuje się wspólne wejście z zewnątrz (z uwagi na mniej niż 6 gabinetów w przychodni ogólnej) do:

Poradni dla pacjentów dorosłych i personelu(90x200)cm, poradni dla dzieci(chorych i zdrowych, z zachowaniem rozdziału czasowego ich przyjęć, z uwagi na mniej niż 6 gabinetów w przychodni ogólnej)(90x200)cm (wyjście ewakuacyjne), oraaz poradni rehabilitacyjnej(90x200)cm

Pomieszczenia parteru znajdują się +1,20mnpt, dojścia i chodniki na poziomie terenu

- W budynku projektuje się wspólne wejście oraz wspólną rejestrację a oddzielne poczekalnie  dla dorosłych, dla dzieci i w rehabilitacji.

* Wykaz pomieszczeń przychodni po przebudowie.

- Parter :

Część ogólna

- Wiatrołap

  - Rejestracja

  - Pomieszczenie socjalne

  - Gabinet stomatologiczny – istniejący bez zmian

  - Pomieszczenie biurowe

  - Korytarz

  - Mała poczekalnia

  - Pokój badań dla dorosłych

  - Toaleta dla personelu

  - Toaleta dla pacjentów

  - Klatka schodowa – nie dotyczy przychodni

  - Pomieszczenie porządkowe

  - Gabinet zabiegowy dla dorosłych

  - Kabina higieny osobistej

  - Gabinet badań ginekologicznych

  - Gabinet zabiegowy dla dzieci

  - Gabinet badań dla dzieci

  - Wózkownia

  - Poczekalnia dla dzieci

  - Hol z poczekalnią dla dorosłych

  - Toaleta dla niepełnosprawnych

+ 	zamknięte miejsce na odpady medyczne

+ 	szafa na czystą bieliznę

+	zamknięte miejsce z koszem na brudną bieliznę

Rehabilitacja

  - Komunikacja z poczekalnią

  - Miejsce dla personelu

  - Toaleta

  - Rozbieralnia

  - Prysznic

  - Sala ćwiczeń - kinezyterapia

  - Lampa SOLUX - światłolecznictwo

  - Terapia laserowa

  - Masaż suchy

  - Terapia ultradźwiękami

  - Terapia prądami interferencyjnymi

  - Diadynamik

* Dane dotyczące pomieszczeń wchodzących w skład przychodni po przebudowie

i rozbudowie.

Część ogólna

- Parter - na poziomie +1,20mnt, łączna powierzchnia użytkowa przychodni– 283,10m2

- Wiatrołap

  - Powierzchnia użytkowa – 3,18m2

  - Rodzaj posadzki – płytki gres, cokoły do wysokości 0,08m

  - Wysokość pomieszczenia – 2,92m

  - Wejście do pomieszczenia bezpośrednio z zewnątrz budynku (8 stopni  schodowych wysokości 15cm i szerokości 35cm, pochylnia dla niepełnosprawnych z 6% spadkiem, dwoma spocznikami o wymiarach158x252cm i podestem 316x236cm. Z wiatrołapu  wejście na hol i poczekalnię, do przestrzeni komunikacyjnej wewnętrznej przychodni

  - Pomieszczenie ogólnodostępne

  - Ściany do wysokości 2,05m pokryte powierzchnią zmywalną, powyżej farbą emulsyjną zmywalną

  - Oświetlenie naturalne bezpośrednie od strony południowej, oświetlenie sztuczne

- Rejestracja ogólna

- Powierzchnia  - 5,24m2

- Rodzaj posadzki – płytki gres

- Wysokość pomieszczenia – 2,92m(możliwość obniżenia sufitu o ok. 15cm poprzez zastosowanie sufitu podwieszonego)

- Główne wejście z korytarza komunikacyjnego– drzwi (90x200)cm, z rejestracji przejście do pomieszczenia socjalnego

- Pomieszczenie dostępne tylko dla personelu – u! osoba zajmująca się rejestracją pacjentów jest również pielęgniarką i przebywa również tymczasowa w pokoju zabiegowym

- Ściany pokryte farbą emulsyjną

- Oświetlenie naturalne pośrednie przez okno w holu z poczekalni dla dorosłych od strony południowej i oświetlenie sztuczne

- Wentylacja grawitacyjna

- Rejestracja otwarta lub częściowo otwarta na poczekalnię

- Pomieszczenie socjalne

- Powierzchnia użytkowa – 7,07m2

- Rodzaj posadzki – płytki gres

- Wysokość pomieszczenia  2,92m

- Wejście bezpośrednio z korytarza  i pośrednio przez rejestrację, drzwi (90x200)

- Pomieszczenie dostępne tylko dla personelu

- Wyposażone w umywalkę, zlewozmywak

- Ściany przy umywalce i zlewozmywaku pokryto do wysokości 1,60m i szerokości 0,6m poza obrys urządzeń płytkami ceramicznymi lub okładziną zmywalną wodoszczelną

- Wentylacja mechaniczna

- Oświetlenie naturalne oknem (90x145) i oświetlenie sztuczne

- Gabinet stomatologiczny – ISTNIEJĄCY BEZ ZMIAN!

(nowe wejście do gabinetu z korytarza)

- Pomieszczenie biurowe i pokój pielęgniarki środowiskowej (z rozdziałem czasowym)

- Powierzchnia użytkowa – 10,16m2

- Rodzaj posadzki – płytki gres

- Wysokość pomieszczenia 2,92m

- Wejście do pomieszczenia bezpośrednio z korytarza, drzwi (20x200)cm

- Wentylacja grawitacyjna

- Oświetlenie naturalne okno (150x145)cm i oświetlenie sztuczne

- Korytarz

- Powierzchnia – 10,84m2

- Szerokość korytarza – 1,20m

- Rodzaj posadzki – płytki gres, cokół do wysokości 0,08m

- Wysokość pomieszczenia 2,92m

- Główne wejście z holu i poczekalni dla dorosłych

- Ściany do wysokości 2,05m pokryte powierzchnią zmywalną, powyżej farbą emulsyjną

- Wentylacja mechaniczna czasowa

- Oświetlenie naturalne pośrednie przez okna nad drzwiami do rejestracji i pomieszczenia socjalnego (2x60x90) oraz oświetlenie z holu, oświetlenie sztuczne

- Mała poczekalnia

- Powierzchnia – 6,29m2

- Rodzaj posadzki – płytki gres, cokół do wysokości 0,08m

- Wysokość pomieszczenia 2,92m

- Znajduje w miejscu poszerzenia korytarza

- Miejsca siedzące i wieszaki na ubrania wierzchnie znajdują się po jednej stronie korytarza

- Ściany do wysokości 2,05m pokryte powierzchnią zmywalną, powyżej farbą emulsyjną

- Wentylacja mechaniczna czasowa

- Oświetlenie naturalne pośrednie przez okno nad drzwiami pomieszczenia biurowego (90x60) oraz okno nad dziami do gabinetu stomatologicznego (90x60), oświetlenie sztuczne

- Pokój badań dla dorosłych

- Powierzchnia – 12,45m2

- Rodzaj posadzki – płytki gres, cokół wysokości 0,08m

- Wysokość pomieszczenia – 2,80m

- Główne wejście z korytarza komunikacyjnego i z gabinetu zabiegowego dla dorosłych

- Ściany do wysokości 2,05m pokryte powierzchnią zmywalną, wyżej farba emulsyjna

- Oświetlenie naturalne bezpośrednie przez okno od strony północnej (150x145)cm i oświetlenie sztuczne

- Wentylacja grawitacyjna

- Wyposażony w umywalkę

- Ściany przy umywalce pokryto do wysokości 1,60m i szerokości 0,6m poza obrys urządzeń płytkami ceramicznymi

- Powierzchnia – 2,55m2

- Rodzaj posadzki – płytki ceramiczne

- Wysokość pomieszczenia – 2,80m

- Toaleta dla personelu (9 osób personelu)

- Toaleta posiada przedsionek oddzielony pełnymi ścianami na całą wysokość pomieszczenia

- Główne wejście z korytarza komunikacyjnego do przedsionka, dalej do pomieszczenia głównego – 2xdrzwi(90x200)cm

- Ściany do wysokości 2,0m pokryte płytkami ceramicznymi

- Oświetlenie naturalne bezpośrednie od strony północnej  przez okno o wym. (90x145)cm do kabiny ustępowej i oświetlenie sztuczne

- Wentylacja mechaniczna

- Wyposażone w miskę ustępową i umywalkę (w przedsionku)

- Toaleta dla pacjentów

- Toaleta posiada przedsionek oddzielony pełnymi ścianami na całą wysokość pomieszczenia

- Główne wejście z korytarza komunikacyjnego do przedsionka, dalej do pomieszczenia głównego – 2xdrzwi(90x200)cm

- Ściany do wysokości 2,0m pokryte płytkami ceramicznymi

- Oświetlenie naturalne bezpośrednie od strony północnej przez okno o wym.(90x145)cm w kabine ustępowej i oświetlenie sztuczne

- Wentylacja mechaniczna

- Klatka schodowa – nie dotyczy przychodni

- Pomieszczenie porządkowe

- Powierzchnia – 1,46m2

- Rodzaj posadzki – płytki gres

- Wysokość pomieszczenia 2,92m

- Wejście do pomieszczenia z korytarza

- Pomieszczenie dostępne tylko dla personelu

- Wyposażone w  zlewozmywak i kratkę ściekową oraz złączkę do węża

- Ściany przy  zlewozmywaku pokryto do wysokości 1,60m i szerokości 0,6m poza obrys urządzeń płytkami ceramicznymi lub okładziną zmywalną wodoszczelną

- Wentylacja mechaniczna

- Oświetlenie sztuczne

- Gabinet zabiegowy dla dorosłych

- Powierzchnia – 18,22m2

- Rodzaj posadzki – płytki gres, cokół wysokości 0,08m

- Wysokość pomieszczenia – 2,92m

- Główne wejście z holu

- Ściany do wysokości 2,05m pokryte powierzchnią zmywalną, wyżej farba emulsyjna

- Oświetlenie naturalne bezpośrednie przez okna od strony północnej o wymiarach (210x145)cm i (90x145) i oświetlenie sztuczne

- Wentylacja grawitacyjna

- Wyposażony w umywalkę i zlewozmywak

- Ściany przy umywalce i zlewozmywaku pokryto do wysokości 1,60m i szerokości 0,6m poza obrys urządzeń płytkami ceramicznymi

- Kabina higieny osobistej

- Powierzchnia – 3,01m2

- Rodzaj posadzki – płytki gres, cokół wysokości 0,08m

- Wysokość pomieszczenia – 2,92m

- Wejście z gabinetu ginekologicznego – drzwi(90x200)cm

- Ściany do wysokości 2,0m pokryte płytkami ceramicznymi

- Oświetlenie sztuczne

- Wentylacja mechaniczna

- Wyposażona w bidet, miskę ustępową i umywalkę

- Pokój badań ginekologicznych

  - Powierzchnia – 13,39m2

  - Rodzaj posadzki – płytki gres, cokół wysokości 0,08m

  - Wysokość pomieszczenia – 2,92m

  - Główne wejście z holu

  - Ściany do wysokości 2,05m pokryte powierzchnią zmywalną, wyżej farba emulsyjna

  - Oświetlenie naturalne bezpośrednie przez okno od strony północnej o wymiarach (150x145)cm  i oświetlenie sztuczne

  - Wentylacja grawitacyjna

  - Wyposażony w umywalkę

  - Ściany przy umywalce pokryto do wysokości 1,60m i szerokości 0,6m poza obrys urządzeń płytkami ceramicznymi

- Gabinet przygotowawczo-zabiegowy dla dzieci(jednocześnie pokój pobierania prób do analiz, pokój szczepień, w odrębnym przedziale czasu)

- Powierzchnia – 16,77m2

- Rodzaj posadzki – płytki gres, cokół wysokości 0,08m

- Wysokość pomieszczenia – 2,92m

- Główne wejście z korytarza komunikacyjnego i z gabinetu badań dla dzieci

- Ściany do wysokości 2,05m pokryte powierzchnią zmywalną, wyżej farba emulsyjna

- Oświetlenie naturalne bezpośrednie przez okna od strony północnej 2x(150x145)cm i oświetlenie sztuczne

- Wentylacja grawitacyjna

- Wyposażony w umywalkę i zlewozmywak przewijak stolik zabiegowy dla dzieci

- Ściany przy umywalce i zlewozmywaku pokryto do wysokości 1,60m i szerokości 0,6m poza obrys urządzeń płytkami ceramicznymi

- Gabinet pediatryczny – gabinet badań dla dzieci

- Powierzchnia – 13,64m2

- Rodzaj posadzki – płytki gres, cokół wysokości 0,08m

- Wysokość pomieszczenia – 2,92m

- Główne wejście pośrednio przez korytarz z  poczekalni dla dzieci i z gabinetu przygotowawczo- zabiegowego dla dzieci

- Ściany do wysokości 2,05m pokryte powierzchnią zmywalną, wyżej farba emulsyjna

- Oświetlenie naturalne bezpośrednie przez okno od strony północnej o wymiarach (150x145) i oświetlenie sztuczne

- Wentylacja grawitacyjna

- Wyposażony w umywalkę oraz stolik badań dla dzieci z przewijakiem wagę dla dzieci i niemowląt

- Ściany przy umywalce pokryto do wysokości 1,60m i szerokości 0,6m poza obrys urządzeń płytkami ceramicznymi

- Wózkownia

- Powierzchnia – 3,08m2

- Rodzaj posadzki – płytki gres, cokół do wysokości 0,08m

- Wysokość pomieszczenia 2,92m

- Główne wejście z korytarza, pomieszczenie łączące komunikację z poczekalnią dla dzieci

- Ściany do wysokości 2,05m pokryte powierzchnią zmywalną, powyżej farbą emulsyjną

- Wentylacja mechaniczna czasowa wspólna z poczekalnią dla dzieci

- Poczekalnia dla dzieci

- Powierzchnia – 9,43m2

- Rodzaj posadzki – płytki gres, cokół wysokości 0,08m

- Wysokość pomieszczenia – 2,70m

- Główne wejście z wózkowni

- Ściany do wysokości 2,05m pokryte powierzchnią zmywalną, wyżej farba emulsyjna

- Oświetlenie naturalne bezpośrednie przez okna od strony południowej o wym.: 3x(90x210)cm i oświetlenie sztuczne

- Wentylacja mechaniczna czasowa

- Wyposażony w kącik zabawkowy dla dzieci, miejsca siedzące, przewijak, wieszak na ubrania wierzchnie

- Hol z poczekalnią dla dorosłych

- Powierzchnia – 31,68m2

- Rodzaj posadzki – płytki gres, cokół do wysokości 0,08m

- Wysokość pomieszczenia 2,92m i 2,70m

- Główne wejście z wiatrołapu, pomieszczenie łączące większość pomieszczeń, bezpośrednim wejściem gabinetów i podejściem do rejestracji

- Miejsca siedzące i wieszaki na ubrania wierzchnie znajdują się po jednej stronie korytarza

- Ściany do wysokości 2,05m pokryte powierzchnią zmywalną, powyżej farbą emulsyjną

- Oświetlenie naturalne bezpośrednie przez okna od strony południowej o wym.: 3x(90x210)cm i oświetlenie sztuczne

- Wentylacja mechaniczna czasowa

- Wyposażony miejsca siedzące, wieszak na ubrania wierzchnie

- Toaleta dla niepełnosprawnych

- Powierzchnia – 4,29m2

- Rodzaj posadzki – płytki ceramiczne

- Wysokość pomieszczenia – 2,80m

- Główne wejście z korytarza komunikacyjnego – drzwi (90x200)cm

- Ściany do wysokości 2,0m pokryte płytkami ceramicznymi

- Oświetlenie sztuczne

- Wentylacja mechaniczna

- Zapewniono przestrzeń manewrowa dla osób niepełnosprawnych 1,5x1,5m

- Wyposażone w miskę ustępową i umywalkę (umywalka umocowana na wysokości h=0,85m)

- W pomieszczeniu zainstalowano uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych (umocowane na wysokości h=0,90m)

- Spłuczka zamocowana z lewej strony z przyciskiem na wysokości h=0,85m)

Rehabilitacja

- Komunikacja z poczekalnią

- Powierzchnia – 23,15m2

- Rodzaj posadzki – płytki gres, cokół do wysokości 0,08m

- Wysokość pomieszczenia 3,20m

- Główne wejście z korytarza części ogólnej przychodni – drzwi o wym (90x200)cm, łączy pomieszczenia rehabilitacji

- Oświetlenie naturalne pośrednie przez białe szyby w drzwiach do poszczególnych boksów oraz luksfer o wym.:(100x180) cm i oświetlenie sztuczne

- Miejsca siedzące i wieszaki na ubrania wierzchnie znajdują się po jednej stronie

- Ściany do wysokości 2,05m pokryte powierzchnią zmywalną, powyżej farbą emulsyjną

- Wentylacja mechaniczna czasowa

- Zapewniona przestrzeń manewrowa dla wózków inwalidzkich

- Miejsce dla personelu

- Powierzchnia – 4,44m2

- Rodzaj posadzki – płytki gres, cokół do wysokości 0,08m

- Wysokość pomieszczenia 3,20m

- Główne wejście z korytarza

- Oświetlenie naturalne pośrednie przez białe szyby w drzwiach do poszczególnych boksów i oświetlenie sztuczne

- Ściany do wysokości 2,05m pokryte powierzchnią zmywalną, powyżej farbą emulsyjną

- Wentylacja mechaniczna czasowa

- Toaleta w części szatniowej dla pacjentów

- Rozbieralnia - szatnia

- Powierzchnia –6,04m2 o wymiarach:(240x250)cm

- Rodzaj posadzki – płytki gres, cokół 0,08m

- Wysokość pomieszczenia – 2,80m

- Główne wejście z korytarza i przejście do sali ćwiczeń– drzwi(90x200)cm

- Ściany do wysokości 2,05m pokryte powierzchnią zmywalną, wyżej farba emulsyjna

- Oświetlenie sztuczne

- Wentylacja mechaniczna

- Wyposażenie : lustro uchylne, wieszak na ubranie na wysokości 1,2m i 2,00m, poręcz dla niepełnosprawnych na wysokości 0,9m, ławka 50x90cm, na wysokości 0,50m

- Prysznic

- Powierzchnia – 2,77m2, o wymiarach (127x200)cm

- Rodzaj posadzki – płytki ceramiczne

- Wysokość pomieszczenia – 3,20m

- Główne wejście bezpośrednio  z szatni

- Ściany do wysokości 2,0m pokryte płytkami ceramicznymi, wyżej farba emulsyjna, w kabinie prysznicowej na pełnej wysokości płytki ceramiczne

- Oświetlenie sztuczne

- Wentylacja mechaniczna

- Sala ćwiczeń - kinezyterapia

- Powierzchnia – 17,67m2

- Rodzaj posadzki – płytki gres

- Wysokość pomieszczenia – 3,20m

- Główne wejście z korytarza komunikacyjnego i szatni

- Ściany do wysokości 2,05m pokryte powierzchnią zmywalną, wyżej farba emulsyjna

- Oświetlenie naturalne bezpośrednie przez ona od strony północnej o wym. 2x(120x145)cm i oświetlenie sztuczne

- Wentylacja mechaniczna czasowa

- Wyposażenie: materac do ćwiczeń z drabinkami, ugul, rowerek do ćwiczeń, fotel do ćwiczeń

- Lampa solux - światłolecznictwo

- Powierzchnia – 4,70m2

- Rodzaj posadzki – płytki gres

- Wysokość pomieszczenia – 3,20m

- Główne wejście z korytarza

- Ściany do wysokości 2,05m pokryte powierzchnią zmywalną, wyżej farba emulsyjna

- Oświetlenie naturalne bezpośrednie przez okno od strony północnej okno o wym. (120x145)cm i oświetlenie sztuczne

- Wentylacja grawitacyjna

- Terapia laserowa

- Powierzchnia – 4,70m2

- Rodzaj posadzki – płytki gres

- Wysokość pomieszczenia – 3,200m

- Główne wejście z korytarza, drzwi (90x200)cm

- Ściany do wysokości 2,05m pokryte powierzchnią zmywalną, wyżej farba emulsyjna

- Oświetlenie naturalne bezpośrednie przez okno od strony północnej wymiarach (120x145)cm i oświetlenie sztuczne

- Wentylacja mechaniczna

- Masaż suchy

- Powierzchnia – 7,83m2

- Rodzaj posadzki – płytki gres

- Wysokość pomieszczenia – 3,200m

- Główne wejście z korytarza, drzwi (90x200)cm

- Ściany do wysokości 2,05m pokryte powierzchnią zmywalną, wyżej farba emulsyjna

- Oświetlenie naturalne bezpośrednie przez okno od strony południowej wymiarach (120x145)cm i oświetlenie sztuczne

- Wentylacja mechaniczna

- Terapia ultradźwiękami

- Powierzchnia – 4,86m2

- Rodzaj posadzki – płytki gres

- Wysokość pomieszczenia – 3,200m

- Główne wejście z korytarza, drzwi (90x200)cm

- Ściany do wysokości 2,05m pokryte powierzchnią zmywalną, wyżej farba emulsyjna

- Oświetlenie naturalne bezpośrednie przez okno od strony południowej wymiarach (120x145)cm i oświetlenie sztuczne

- Wentylacja grawitacyjna

- Terapia prądami interferencyjnymi

- Powierzchnia – 4,86m2

- Rodzaj posadzki – płytki gres

- Wysokość pomieszczenia – 3,200m

- Główne wejście z korytarza, drzwi (90x200)cm

- Ściany do wysokości 2,05m pokryte powierzchnią zmywalną, wyżej farba emulsyjna

- Oświetlenie naturalne bezpośrednie przez okno od strony południowej wymiarach (120x145)cm i oświetlenie sztuczne

- Wentylacja mechaniczna, wspólna z diadynamiką

- Diadynamik

- Powierzchnia – 4,97m2

- Rodzaj posadzki – płytki gres

- Wysokość pomieszczenia – 3,200m

- Główne wejście z korytarza, drzwi (90x200)cm

- Ściany do wysokości 2,05m pokryte powierzchnią zmywalną, wyżej farba emulsyjna

- Oświetlenie naturalne bezpośrednie przez okno od strony południowej wymiarach (120x145)cm i oświetlenie sztuczne

- Wentylacja mechaniczna wspólna z prądami interferencyjnymi

U! Należy stosować:

- Farby emulsyjne zmywalne

- Fugi między płytkami z materiałów wodoodpornych, zmywalnych

- Grzejniki o powierzchni zmywalnej gładkiej spełniające atesty

- Mocowanie grzejników w sposób umożliwiający ich mycie

U! Wszystkie pomieszczenia na parterze znajdują się na jednym poziomie.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Budynek założony jest na rzucie prostokąta z zaokrągleniem.

Dach – stropodach nie wentylowany, w konstrukcji płytowej, kryty warstwami bitumicznymi. Forma architektoniczna i skala budynku dostosowana do budynków sąsiednich.

Budynek pełni funkcję przychodni zdrowia i oddzielną mieszkalna i gospodarczą

Układ konstrukcyjny obiektu.

Wg projektu konstrukcji.

Roboty demontażowe i wyburzeniowe.

Demontaż wszystkich okien drewnianych(do likwidacji)

Demontaż parapetów betonowych zewnętrznych i wewnętrznych przy drewnianych oknach (do zgruzowania)

Demontaż wszystkich drzwi zewnętrznych i wewnętrznych (do likwidacji z uwagi na małe wymiary)

Częściowe wyburzenia ścian działowych.

Wykucie otworów drzwiowych w ścianach zewnętrznych pod drzwi wewnętrzne z wiatrołapu na hol w liczbie 1szt., z korytarza do rehabilitacji w liczbie 1szt., podkucie głównych drzwi wejściowych do budynku przychodni.

Wykucie otworów drzwiowych w ścianach wewnętrznej nośnej budynku w liczbie 1szt., oraz podkucie o ok. 10cm pozostałych otworów drzwiowych wraz z wymianą nadproży drzwiowych.

Wykucie przejścia pomiędzy wózkownią a poczekalnią dla dzieci wraz z montażem nadproża.

Wykucie części ściany nośnej wewnętrznej pomiędzy dawnymi drzwiami  na wysokości toalet szerokości ok.70cm.

Podkucie drzwi w gabinecie badań dla dorosłych dla uzyskania przejścia 120cm

Wykucie nowych drzwi w ścianie działowej do gabinetu stomatologicznego.

Wyburzenie ściany działowej od strony korytarza oddzielającej  dawną poczekalnię stomatologiczną.

Wyburzenie ściany działowej między istniejącymi gabinetami badań i zabiegowym.

Wyburzenie ścianki działowej w istniejącej rejestracji.

Wyburzenie ścinki działowej w gabinecie zabiegowym wysokości 2m.

Demontaż okna rejestracyjnego(do likwidacji)

Demontaż okna od strony zachodniej (do ponownego montażu)

Wyburzenie istniejącej pochylni.(do zgruzowania)

Gruz z wyburzeń po skruszeniu do wykorzystania jako podłoże pod posadzki w części rehabilitacyjnej.

Prace adaptacyjne.

  - Zasypanie do poziomu posadzki zjazdu do garażu, pomieszczenia piwnicy i składu opału, ze zmianą funkcji tych pomieszczeń na gabinety rehabilitacyjne.

  - Zaizolowanie ścian piwnicy przed zasypaniem przeciwwilgociowo 2xdysperbit, po uprzednim oczyszczeniu.

  - Dobudowanie części rehabilitacyjnej od strony zachodniej z podziałem na poszczególne pomieszczenia w tym: szatnia, prysznic, toaleta, sala ćwiczeń, boksy z kozetkami rehabilitacyjnymi, pomieszczenie masażu suchego, pomieszczenie terapii laserowej, wydzielone miejsce otwarte dla rehabilitanta, poczekalnię z komunikacją. i części frontowej(południowej) przeznaczeniem na 2 poczekanie jedna dla dzieci i druga dla dorosłych.

  - Ściany i strop w stanie dobrym drobne rysy i pęknięcia należy oczyścić, zabezpieczyć, całość uzupełnić i wyrównać zaprawą tynkarską, następnie wykończyć zgodnie z opisem wykończenia poszczególnych pomieszczeń.

  - Wydzielenie pomieszczenia rejestracji  ścianami działowymi a od strony poczekalni otworzyć lub częściowo zabudować ażurowo szkłem mocowanym na żłobkach do profili rurkowych niklowanych.

  - Nowy podział pomieszczeń w istniejącej części budynku, w tym :gabinet badań dla dorosłych, gabinet badań dzieci, gabinet badań dla dzieci, gabinet zabiegowy dla dzieci, gabinet ginekologiczny, kabina higieny osobistej przy gabinecie ginekologicznym, toaleta dla niepełnosprawnych, pomieszczenie socjalne, wózkownia, rejestracja, pomieszczenie porządkowe, wiatrołap, oraz część projektowana j.w.. Zamurowania i wymurowanie ścianek działowych z pustaków ceramicznych mini MAX 120/220, gr.12cm, ściany zewnętrzne z pustaków MAX 290/220+ pustak mini 120/220, gr. 42cm.

  - Toalety pozostają w poprzednim miejscu, projektuje się podział ich na kabinę ustępową z muszlą i przedsionek, ścianką z cegły dziurawki gr. 6cm lub płytą o powierzchni zmywalną, wykończenie ścian i posadzek zgodnie z opisem pomieszczeń.

  - Oddzielenie wózkowni od holu ścianą po łuku z luksferów od wysokości 60cm do wysokości 260cm.

  - Wykonanie szaf w ścianach w tym : 2xszafa na czystą bielizną, szafa z koszem na brudną bieliznę, szafa z lodówką na odpady medyczne

  - Zachowanie stropu nad parterem.

  - Zachowanie stolarki okiennej z PCV dokładając do okien wywiewniki na wysokości powyżej 2m.

  - Zachowanie otworów okiennych

  - Wykonanie nadproży okiennych i drzwiowych zgodnie z rysunkiem rzutu stropu.

  - Wykonanie stropodachu nad częścią rehabilitacyjną (stop Teriva I NOWA+ warstwy wierzchnie zgodnie z przekrojem) i  wykonanie stropodachu nad dobudowaną częścią frontową(płyta żelbetowa =+ warstwy wierzchnie zgodnie z przekrojem)

  - Wykonanie wentylacji większości pomieszczeń, z wykorzystaniem istniejących przewodów kominowych i dołożeniem przewodów z pustaków wentylacyjnych, w części nowej pustaki wentylacyjne zakończone czapkami wentylacyjnymi.

  - Montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej.

  - Położenie tynków na nowych ścianach murowanych i na sufitach – tynk cem.-wap. Zatarty na gładko.

  - Ułożenie podłogi na gruncie zgodnie z rysunkiem.

  - Montaż  pokrycia  rynien i rur spustowych zdemontowanych przy przebudowie i w dobudowanej części, odwodnienie stropodachów.

  - Montaż barierek dla niepełnosprawnych.

  - Budowa pochylni i spoczników dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Izolacje przeciwwilgociowe

Istniejące ściany fundamentowe  szczególnie w części zasypywanej zabezpieczyć przeciwwilgociowo poprzez izolację pionową z masy bitumicznej np. 2xdysperbit

Ławy fundamentowe w części dobudowanej zaizolować po obwodzie 2xdysperbitem,

Ściany fundamentowe w części dobudowanej izolowane poziomo 2xpapa asfaltowa na lepiku, pionowo 2xdysperbit

Posadzki przyziemia zaizolować 2xfolia budowlana lub papa termozgrzewalna  szczelnie połączoną z izolacją ścian

Stropodachy – styropian laminowany papą (podłoże betonowe zgruntowane ASFALTOWĄ EMULSJĄ ANIONOWĄ, paraizolacja bitumiczna, np. Albit AL. S40, klej bitumiczny, izolacja termiczna – płyta PWS-A1 lub PWS-A2laminowana papą nawierzchniową POLBIT WF-250-/4000n lub /MONOACH WM-250-4000)

Izolacja cieplna części dobudowanej

Budynek zaizolowany zgodnie z obowiązującą normą cieplną PN-091/B-02020

  - Ściany

Ti>16ºC Ukmax=0,3W/(m2*K)

Pustak ceramiczny MAX – 29cm

Styropian 12cm

Uk=1/(0,16+0,29:0,22+0,12/0,04)=0,223W/(m2*K)

  - Dach

Ti>16ºC Ukmax=0,30(W/m2*K)

Uk=1/(0,16+0,24:0,37+0,16:0,04)=0,21(W/m2*K)

  - Podłoga na gruncie

Ti>16ºC, Rmin=1,5(m2*K/W)

R=0,5+0,06:0,04+0,15:1,7+0,06:1,7+0,02:0,16)=2,21(m2/K/W)

  - Okna – vk=1,6(W/m2*K)

Ogniomurki na stropodachu ocieplone styropianem gr.6cm, klejonym do ścian i mocowanym kołkami, na wierzchu siatka elewacyjna na kleju elewacyjnym i klejone płytki klinkierowe(od str. Zewnętrznej).

Ocieplenie ścian styropianem gr.12cm, klejonym do ścian i mocowanym kołkami do ścian. Na wierzchu siatka elewacyjna na kleju elewacyjnym.

Cokół ocieplony styropianem gr. 6cm klejonym do ścian i mocowanym kołkami do styropianu. Na wierzchu siatka elewacyjna na kleju elewacyjnym+ płytki klinkierowe

Ochrona przed hałasem.

Projektowany budynek z uwagi na swoje przeznaczenie nie jest budowlą która w jakikolwiek sposób byłaby źródłem uciążliwego hałasu.

Usytuowanie z dala od dróg krajowych również znacznie ogranicza zewnętrzny hałas.

Elementy budynku ograniczające przenikanie hałasu z zewnątrz do budynku:

- Ściany projektowane– parter gr. 29cm + styropian 12cm

- Ściany istniejące – parter gr. 42cm

- Okna, drzwi z PCV, zespolone, z uszczelkami, dźwiękoszczelne

- Strop nad parterem teriva 1 nowa z ułożoną nad nim warstwą termoizolacyjną będącą jednocześnie warstwą akustyczną

Wyposażenie instalacyjne.

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

- Wody zimnej podłączonej do istniejącego przyłącza

- Wody ciepłej z pieca c.o. w sąsiadującej z budynkiem kotłowni w sezonie grzewczym, z przełącznikiem na podgrzewanie elektryczne poza sezonem grzewczym;

- Kanalizacji sanitarnej  do istniejącego przyłącza kanalizacyjnego

- Elektryczną – z  projektowanego przyłącza energetycznego

- Odgromową –  istniejąca do wymiany z wykorzystaniem istniejących uziomów

- Wentylację grawitacyjną przez istniejące trzony kominowe i przez nowe piony wentylacyjne z pustaków wentylacyjnych

- Wentylację mechaniczną przez istniejące trzony kominowe i przez nowe piony wentylacyjne z pustaków wentylacyjnych, przez zainstalowanie w przewodach wentylacyjnych wentylatorków elektrycznych

- Odprowadzenie wód opadowych na nieutwardzony teren działki

Wykończenie wnętrz wg p.3

Wykończenie zewnętrzne

Cokół – płytki klinkierowe lub tynk mineralny

Ściany – tynk akrylowy cienkowarstwowy kaszka ggram.1,0-1,5mm,

Podesty, schody zewnętrzne wykończono płytkami gres na zaprawie mrozo- iwodoodpornej, pochylnia z kostki betonowej, poręcze pochylni z rurek niklowanych

Nad wejściem głównym istniejący stropodaszek obrobić blachą i zamontować  rynnę w celach estetycznych zamontować rurki niklowane w kształcie jak na rysunku.

Ogniomurki od strony zewnętrznej wykończone płytkami klinkierowymi.

Obudowę przewodów wentylacyjnych z pustaków wentylacyjnych z cegieł klinkierowych na zaprawie klinkierowej, lub czapki wentylacyjne..

Rynny stalowe Ø120, i rury spustowe stalowe Ø100, zamocować po wykonaniu wszystkich prac elewacyjnych.

Zagadnienia BHP i P.poż.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji;

Budynek, którym projektuje się przebudowę i rozbudowę na poziomie parteru  jest trzykondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony w części istniejącej, Na parterze budynku znajduje się przychodnia zdrowia i zmiany dotyczą tylko części parter-przychodni. Na pierwszym i drugim piętrze znajdują się lokale mieszkalne z oddzielną klatką schodową i oddzielnym wejściem. Powierzchnia zabudowy obiektu po rozbudowie – 362,211m2+pochylnia ze schodami 69,41, powierzchnie użytkowa przychodni 288,85m2. Wysokość budynku nie przekracza 12 m – kwalifikowany do budynków niskich.

2) Odległość od obiektów sąsiadujących;

Budynek zlokalizowany w granicy z jedną z działek sąsiednich oraz 5m od innej granicy działki. Przy lokalizacji  ściany zewnętrznej budynku usytuowanej w granicy z otworami okiennymi zastosowano okna EI 60. Należy zapewnić dla nich warunek klasy odporności ogniowej EI 60.

3) Parametry pożarowe występujących substancji palnych;

W budynku nie będą stosowane do wykończenia wnętrz materiały łatwo zapalne, których produkty rozkładu termicznego są toksyczne lub intensywnie dymiące.

4) Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego;

Dla budynków użyteczności publicznej nie określa się parametru gęstości obciążenia ogniowego, zarezerwowanego wyłącznie dla stref pożarowych produkcyjno – magazynowych.

5) Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji 
i w poszczególnych pomieszczeniach;

Projektowany budynek zaliczony jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL III i ZL V Budynek nie będzie użytkowany przede wszystkim przez osoby niepełnosprawne, w związku 
z czym nie ma konieczności zapewniania wymagań dla pomieszczeń takich jak dla budynków, w których one przebywają.

6) Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych;

W budynku oraz w przestrzeniach zewnętrznych nie będą występować strefy zagrożenia wybuchem.

7)  Podział obiektu na strefy pożarowe;

Budynek stanowi dwie  strefy pożarowe: przychodnia i część mieszkalna.

8) Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 
      rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.

Wymaganą klasą odporności pożarowej dla projektowanego 2-kondygnacyjnego budynku niskiego ZL III i ZL V jest klasa „C” odporności pożarowej ze wszystkimi elementami nierozprzestrzeniającymi ognia.

9) Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe;

Warunki ewakuacji w budynku są zapewnione poprzez parametr przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniach oraz dojścia ewakuacyjnego na poziomych 
i pionowych drogach ewakuacyjnych. Z piętra budynku ewakuacja prowadzona jest poprzez 1 klatkę schodową, parteru schodami zewnętrznymi, nie połączonymi między sobą. Istnieje zatem jeden kierunek ewakuacji (jedno dojście ewakuacyjne) dla każdej ze stref, dla którego maksymalna długość do wyjścia 
na zewnątrz budynku nie może przekraczać 30 m (w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej). Warunek został zachowany. Z tej kondygnacji najdalszym użytkowym pomieszczeniem, z którego należy obliczać parametr dojścia ewakuacyjnego jest pomieszczenie 1,27 – sala ćwiczeń, jako o charakterze stałego miejsca pracy (pomieszczenie na pobyt ludzi). Drzwi 
z budynku otwierają się na zewnątrz. Drzwi z pomieszczeń użytkowych nie zawężają szerokości dróg ewakuacyjnych.

10) Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

11) Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, 
a szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

W budynku nie wymaga się stosowania wewnętrznej sieci hydrantów przeciwpożarowych 25 mm z wężem półsztywnym. Budynek należy wyposażyć 
w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który należy umieścić przy wejściu do budynku lub w miejscu przyłącza do budynku. Na korytarzach parteru i piętra budynku, niedoświetlonych światłem naturalnym zostanie zamontowane oświetlenie ewakuacyjne.

12) Wyposażenie w gaśnice;

W budynku należy rozmieścić gaśnice proszkowe 2 kg ABC na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej. Najkorzystniej jest stosować gaśnice proszkowe 4 kg ABC. W pomieszczeniu kotłowni należy umieścić gaśnicę proszkową 6 kg ABC.

13) Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru;

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10 dm3/s i będzie realizowana z hydrantów nadziemnych na sieci wodociągowej wiejskiej.

14) Drogi pożarowe.

Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pożarowej, dojazd pożarowy do budynku jest jednak możliwy od strony ulicy Trojanowskiego.

15)   Pozostałe dane;

Dla budynku należy opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje zawodowe w tym zakresie. Oznakować w budynku kierunki dróg i wyjść ewakuacyjnych, miejsca rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego. Rozmieścić w budynku instrukcje postępowania na wypadek powstania pożaru z wykazem telefonów alarmowych.

Należy zaznajomić pracowników budynku z przepisami przeciwpożarowymi przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje zawodowe w tym zakresie.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

- Nawierzchnia dojść do budynków , ciągów komunikacyjnych, podłóg i posadzki  zaprojektowano z materiałów nie powodujących niebezpieczeństwa poślizgu.

- Posadzki w pomieszczeniach przychodni i apteki zaprojektowano z materiałów antyelektrostatycznych, nie powodujących niebezpieczeństwa poślizgu

- Wszystkie pomieszczenia są wentylowane ..Wszystkie materiały do budowy obiektu spełniają PN.

- W przypadku awarii instalacji zapewniono wejście awaryjne z klatki schodowej na dach.

Stolarka okienna i drzwiowa.

  - Okna zewnętrzne PCV pięciokomorowe, szyby zespolone, skrzydła rozwieralno-uchylne, ościeżnice stalowe powlekane, kolor biały, nawiewniki na wysokości >2m

  - Drzwi zewnętrzne wejściowe przeszklone z PCV wzmocnione, lub z aluminium, EI 30, okucia stalowe, ościeżnice stalowe.

  - Drzwi wewnętrzne pełne jasne lub częściowo przeszklone  (białe matowe szkło), okucia stalowe, ościeżnica stalowa, płytowe.

Wentylacja.

15.2 Wentylacja w pomieszczeniach przychodni.

Pomieszczenia przychodni z wyjątkiem, poczekalni należy wyposażyć w urządzenia wentylacyjne zapewniające minimum 1,5 krotną wymianę powietrza w ciągu godziny.

- gabinet badań dla dzieci- wentylacja wywiewna grawitacyjna - przewód wentylacyjny o przekroju 140x140mm(istniejący pion wentylacyjny), wentylacja nawiewna: nawiewnik w ramie okiennej h>2m

- gabinet zabiegowy dla dzieci - wentylacja wywiewna mechaniczna, czasowa regulowana automatycznie, przewód wentylacyjny o przekroju 140x140mm(istniejący pion wentylacyjny), wentylacja nawiewna: nawiewnik w ramie okiennej h>2m

- gabinet ginekologiczny - wentylacja wywiewna grawitacyjna - przewód wentylacyjny o przekroju 140x140mm(istniejący pion wentylacyjny), wentylacja nawiewna: nawiewnik w ramie okiennej h>2m

–  kabina higieny osobistej - wentylacja nawiewno-wywiewna mechaniczna czasowa, automatycznie sterowana - przewód wentylacyjny o przekroju 140x140mm(istniejący pion wentylacyjny),

- gabinet zabiegowy dla dorosłych - wentylacja grawitacyjna- przewód wentylacyjny o przekroju 140x140mm(istniejący pion wentylacyjny), wentylacja nawiewna: nawiewnik w ramie okiennej h>2m

- pomieszczenie porządkowe – wentylacja nawiewno-wywiewna, mechaniczna, czasowa regulowana włącznikiem światła,  przewód wentylacyjny o przekroju 140x140mm(istniejący pion wentylacyjny)

- toaleta dla pacjentów dorosłych - wentylacja wywiewna, mechaniczna, czasowa regulowana włącznikiem światła,  przewód wentylacyjny o przekroju 140x140mm(istniejący pion wentylacyjny), wentylacja nawiewna: nawiewnik w ramie okiennej h>2m

-  toaleta dla personelu – - wentylacja wywiewna, mechaniczna, czasowa regulowana włącznikiem światła,  przewód wentylacyjny o przekroju 140x140mm(istniejący pion wentylacyjny), wentylacja nawiewna: nawiewnik w ramie okiennej h>2m

- gabinet badań dla dorosłych - wentylacja grawitacyjna- przewód wentylacyjny o przekroju 140x140mm(istniejący pion wentylacyjny), wentylacja nawiewna: nawiewnik w ramie okiennej h>2m

- korytarz - wentylacja wywiewna mechaniczna, czatowa, regulowana automatycznie, przewód wentylacyjny o przekroju 140x140mm(istniejący pion wentylacyjny), wentylacja nawiewna: nawiewnik w ramie okiennej h>2m

w holu

- pomieszczenie biurowe - wentylacja wywiewna mechaniczna, czatowa, regulowana automatycznie, przewód wentylacyjny o przekroju 140x140mm(istniejący pion wentylacyjny), wentylacja nawiewna: nawiewnik w ramie okiennej h>2m

- istniejący gabinet stomatologiczny - wentylacja wywiewna mechaniczna, czatowa, regulowana automatycznie, przewód wentylacyjny o przekroju 140x140mm(istniejący pion wentylacyjny), wentylacja nawiewna: nawiewnik w ramie okiennej h>2m

- pomieszczenie socjalne - wentylacja wywiewna grawitacyjna, przewód wentylacyjny o przekroju 140x140mm(istniejący pion wentylacyjny), wentylacja nawiewna: nawiewnik w ramie okiennej h>2m

- rejestracja ogólna – wentylacja wywiewna mechaniczna, czatowa, regulowana automatycznie, przewód wentylacyjny o przekroju 140x140mm(istniejący pion wentylacyjny),

- hol z poczekalnią dla dorosłych -  wentylacja wywiewna mechaniczna, czatowa, regulowana automatycznie, przewód wentylacyjny o przekroju 250x140mm(istniejący pion wentylacyjny), wentylacja nawiewna: nawiewnik w ramie okiennej h>2m

-  poczekalnia dla dzieci -  wentylacja wywiewna mechaniczna, czatowa, regulowana automatycznie, przewód wentylacyjny o przekroju  Ø150mm,(pustak wentylacyjny), wentylacja nawiewna: nawiewnik w ramie okiennej h>2m

- toaleta dla niepełnosprawnych – wentylacja mechaniczna, czasowa regulowana włącznikiem światła - przewód wentylacyjny o przekroju Ø140mm,(rura wentylacyjna w   istniejącym przewodzie kominowym)

- rehabilitacja  – wentylacja mechaniczna, nawiewno-wywiewna, zgodnie z dołączonym projektem instalacyjnym,- przewód wentylacyjny o przekroju 140x140mm(istniejący pion wentylacyjny)

U! Celem usprawnienia wentylacji należy zastosować w oknach nawiewniki okienne.

Projektowane przewody kominowe z uwagi na długość pionów wentylacyjnych i wyprowadzenie ich po zgrupowaniu kominami ponad połać dachu zapewniają dobrą wymianę powietrza.

Rozdział IV – projekt konstrukcji

I. DANE KONSTUKCYJNO - MATERIAŁOWE

- FUNDAMENTY.

  - ŁAWY FUNDAMENTOWE W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ.

- Istniejące ławy fundamentowe żelbetowe szerokości ok..80cm, posadowione na głębokości ok.-2,15mppt, nie zwiększami w sposób znaczący obciążenia.

  - ŁAWY FUNDAMENTOWE W CZĘŚCI ROZBUDOWANEJ

(rehabilitacja i poczekalnie) z betonu B-20MPa, zbrojone prętami 4Ø12 ze stali 18G2-b, klasy A-II, strzemiona Ø6 co 30cm ze stali ST0S, kl.A-0. Wymiary ław, długości prętów zbrojeniowych w poszczególnych ławach oraz sposób ich rozmieszczenia wg rys. konstrukcyjnych

- Pod ławami warstwa „chudego betonu”- beton B-10MPa, gr. 10cm.

- Ławy częściowo schodkowe, posadowione na głębokości -1,35mppt,

-1,75mppt i -2,15mppt.

- ŚCIANY FUNDAMENTOWE.

  - ŚCIANY FUNDAMENTOWE ISTNIEJĄCE

- Ściany fundamentowe istniejące gr. 42cm, murowane, zewnętrzne-1warstwowe, tworzące ściany piwnicy. Należy je zabezpieczyć przeciwwilgociowo np. 2xdysperbit, części zasypywanej ziemią od strony garażu a podczas prac termoizolacyjnych zabezpieczyć cłość

b. ŚCIANY FUNDAMENTOWE PROJEKTOWANE

- Dwuwarstwowe z bloczków betonowych B-20MPa na zaprawie cem. Rz 5MPa.+ 6cm styropianu, wg projektu architektonicznego. Zabezpieczone przeciwwilgociowo 2x dysperbit. Szczegóły konstrukcji poszczególnych ścian fundamentowych wg rys. konstrukcji.

- ŚCIANY PARTERU.

W części rozbudowanej ściany parteru murowane, zewnętrzne 2-warstwowe(z pustaków ceramicznych gr.29cm, styropianu gr.12cm,)

Wewnętrzne z pustaków ceramicznych gr. 25cm-ściany nośne, 12cm, 8cm, 6cm -ściany działowe,

- PRZWODY WENTYLACYJNE NOWE

Przewody wentylacyjne z pustaków wentylacyjnych Ø150mm. Od poziomu posadzki, na poziomie stropu nad parterem obudowane cegłą klinkierowa na zprawie szlachetnej do klinkieru marki 5MPa., przewody sąsiadujące z istniejącą ścianą zakończone „czapkami”wentylacyjnymi

- WIEŃCE.

Wieńce żelbetowe z betonu B-25MPa, o wymiarach przekroju : „W1”(29x28)cm, „W2”(25x28)cm . Zbrojone prętami 4Ø12(stal 18G2, klasy A-II), strzemiona Ø6 co 25cm(stal ST0s, klasy A-0).

- STOPODACHY

- Płyty stopowe żelbetowe, monolityczne, jednokierunkowo zbrojone, gr. 15cm, z betonu B-25MPa, zbrojone stalą ST3SY, klasy A-I. Szczegóły zbrojenia poszczególnych płyt wg rys. konstrukcji.

- Strop gęstożebrowy tyu „Teriva  NOVA”

NA PODKŁADZIE BETONOWYM WW STROPÓW UKŁADAMY NASTĘPUJĄCE WARSTWY IZOLACYJNE,  PŁYTY STYROPIANOWE LAMINOWANE PAPĄ:

- grunt(asfaltowa emulsja anionowa)

- paraizolacja bitumiczna(np. ALBIT AL. S40)

- izolacja termiczna(płyta pws-A1 lub PWS-A)

- papa nawierzchniowa (POLBIT WF-250/4000 lub MONODACH WM-250/4000)

- SCHODY.

Schody żelbetowe, monolityczne, istniejące, wymagające nowych balustrad i skucia części murku osłaniającego.

- POCHYLNIA DLA MIEPEŁNOSPRAWNYCH – wg. projektu zawartego w częśći II opracowania.

II. ZESTAWIENIE  PODSTAWOWYCH OBCIĄŻEŃ

DACH.

Wysokość budynku, od poziomu terenu do kalenicy poniżej 10m. Dach pokryty jest blachą trapezową na łatach. Obciążenie śniegiem i wiatrem według strefy I. Elementy dachu wykonane z drewna sosnowego. Rozstaw krokwi 0,70m. Kąt pochylenia połaci dachowej α1=25º i α2=9º, 30>α1>α2.

Obciążenia zmienne.

OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM

- wartość charakterystyczna : Sk=Qk*C

Qk=0,7; C=0,8

Sk=0,7*0,8=0,56[kN/m²]

- wartość obliczeniowa : S=Sk*γf,

γf=1,4

S=0,56*1,4=0,784[kN/m²]

Obciążenia stałe.

STROPODACH

Płyta żelbetowa

Obciążenia stałe

Płytki gress na zapr. klej. – 2cm	-   0,02x21x1,2=0,504[kN/m²]

Wylewka betonowa – 5cm 	-  0,05x24x1,3=1,56[kN/m²]

Sytopian – 15cm			- 0,15x0,45x1,2=0,081

Płyta stropowa – 13cm		-   0,13x25x1,1=3,75[kN/m²]

Tynk cem-wap. – 2cm		-   0,02x19x1,3=0,494[kN/m²]

Obciążenia zmienne użytkowe.

Przyjęto 2[kN/m²]  γf=1,3; 2x1,3=2,6[kN/m²]

Stop gęstożebrowy Teriva NOVA

Obciążenia stałe

Sytropian – 20cm			- 0,20x0,45x1,2=0,108[kN/m²]

Wylewka betonowa – 5cm 	-  0,05x24x1,3=1,56[kN/m²]

Strop Teriva Nova		- 2,3x1,3=2,99[kN/m²]

Tynk cem-wap. – 2cm		-   0,02x19x1,3=0,494[kN/m²]

Obciążenia zmienne użytkowe.

Przyjęto 0,5[kN/m²]  γf=1,3; 0,5x1,3=0,65[kN/m²]

MUR ZEWNĘTRZNY.

Tynk wewnętrzny – 2cm		- 0,02x19x1,3= 0,494[kN/m²]

Pustak ceramiczny - 29m		- 0,24x15x1,1= 3,96[kN/m²]

Styropian -12cm			- 0,128x0,45x1,2=0,065kN/m²]

Tynk zewnętrzny – 2cm		- 0,02x19x1,3= 0,494[kN/m²]

WIENIEC. (przykładowy)

Wieniec (29x28)cm		-0,24x0,35x24x1,1=      2,42[kN/m]

Styropian – 28x12cm		- 0,28x0,12x0,45x1,2=0,018[kN/m]

Tynk – 2cm			- 0,35x0,02x19x1,3=   0,173[kN/m]

PODCIĄG

Podciąg P1	 - (25x40)cm	      -0,25x0,40x24x1,1=2,64[kN/m]

Rozdział V – inwentaryzacja budowlana

1. Opis ogólny.

Budynek jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony, tworzy zwartą bryłę  na rzucie prostokąta. Na parterze budynku znajduje się funkcjonująca przychodnia zdrowia z częścią biurową na drugiej kondygnacji. Pozostał część drugiej kondygnacji to lokale mieszkalne. Na trzeciej kondygnacji znajdują się lokale mieszkalne. Przychodnia posiada oddzielne wejście od strony frontowej budynku, natomiast lokale mieszkalne posiadają własne z tyłu budynku wejście i oddzielną klatkę schodową, z której  jest również wejście do przychodni. Budynek powstał w latach 60-tych ubiegłego stulecia.

Posadzka piwnicy znajduje się na poziomie – 1,60 poniżej poziomu terenu, z oknami ok. 20 cm nad poziomem terenu.

Zadaszenie budynku stanowi stropodach dwuspadowy , nie wentylowany (płyta żelbetowa ze spadkiem kryta papą na lepiku.

2. Opis konstrukcyjno-materiałowy.

Budynek murowany nie ocieplony  z cegły pełnej kredowej w technologii tradycyjnej.

- Ławy fundamentowe żelbetowe, szerokości ok. 80cm

- Ściany budynku z cegły pełnej kredowej

- zewnętrzne nośne z  tynkiem zewnętrznym  gr.42cm

- wewnętrzna nośna z tynkiem gr.42cm

- wewnętrzne działowe z tynkiem gr.14cm

- ściany kominowe z cegły ceramicznej pełnej z przewodami kominowymi dokładanymi na stropach kolejnych kondygnacji

- Stropy żelbetowe wylewane grubości ok.15cm

- Dach typu stropodach – płyta żelbetowa gr. ok. 15cm + warstwy wierzchnie stropodachu niewentlowanego, przykryte 2xpapa na lepiku

- Posadzki parteru na poziomie +1,20mnpt

- podłoga parteru płytki grs na zaprawie klejowej, ułożone na stropie z wylewka betonową

- Wykończenie ścian wewnętrznych

- tynki cementowo-wapienne

- farba emulsyjna

- lamperia z farby emalia do wysokości 2,00m

- Wykończenie zewnętrzne

- brak

- Stolarka okienna

- częściowo wymieniona na okna pcv

- częściowo drewniana pokryta farbą emalia

- Stolarka drzwiowa

- drzwi wejściowe główne drewniane,

- drzwi wewnętrzne pełne 80x200

Całość stolarki do wymiany

- Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej pokryte farbą emaliowaną

- Instalacje. Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

- wodno-kanalizacyjną

- elektryczną

- c.o.

- wentylacyjną

3. Funkcja obiektu.

Budynek w części parteru pełni funkcję otwartego zakładu opieki zdrowotnej –p	przychodni(Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej), funkcja nie ulegnie zmianie .

W części drugiej kondygnacji budynek pełni częściowo funkcję przychodni a częściowo mieszkalną. Po przebudowie druga kondygnacja pozostanie tylko jako mieszkalna.

Trzecia kondygnacja budynku pełnia funkcję mieszkalną i nie ulegnie to zmianie.

Pomieszczenia istniejącej przychodni:

- wiatrołap

- rejestracja z pomieszczeniem socjalnym

- korytarz

- hol z poczekalnią

- gabinet zabiegowy

- gabinet badań

- gabinet zabiegowy

- rehabilitacja

- pomieszczenie prządkowe

- klatka schodowa

- toaleta dla pacjentów

- toaleta dla personelu

- gabinet badań dla dzieci

- poczekalnia dla dzieci

- gabinet stomatologiczny

- poczekalnia gabinetu stomatologicznego

Ocena stanu technicznego

Ściany i stropy bez znacznych pęknięć z drobnymi rysami.

Fundamenty żelbetowe, ściany fundamentowe bez śladów pęknięć.     		-

Do wykonania izolacje p.wilgociowe pionowe ścian i ław fundamentowych oraz izolacja cieplna całego budynku. Stolarka drzwiowa do wymiany. Stolarka okienna  do częściowej wymiany z montażem nawiewników.  Posadzki w stanie bardzo dobrym .

Konstrukcja nośna budynku w stanie dobrym.

Ogólnie stan techniczny istniejącego budynku ocenia się jako dobry.

dotycząca:

PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ  I TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOMLINIE

LOKALIZACJA:	Skomlin, ul. Trojanowskiego 2, dz. nr 1561/1 i 1561/2

ADRES:		Skomlin, ul. Trojanowskiego 1

INWESTOR:	Gmina Skomlin

DANE TECHNICZNE :

Powierzchnia zabudowy istniejącej pochylni i schodów 		– 40,58m2

Powierzchnia zabudowy do wyburzenia				- 29,91m2

Powierzchnia zabudowy pochylni i schodów po przebudowie	– 51,43m2

Projektant:			mgr inż. arch. Paweł Butkiewicz

Góra, ul. Poznańska 10/7

Upr. proj. Nr 1634/94/Lo, spec. architekt. DS.-0108

Projektant sprawdz.	mgr inż. arch. Maria Dziuba

Upr. Nr 155/82/Op

Konstruktor:		mgr inż. bud.  Krzysztof Butkiewicz

Upr. Nr 616/89/UW, spec. konstr .bud.

DOŚ/BO/5835/01

Konstruktor sprawdz.:	Krzysztof Kędzia

Upr. Nr 533/85, UAN-8386/65/85, spec. kontr. bud.

ŁOD/BO/1636/02

Koordynator prac projekt.: mgr inż. Małgorzata Musialska-Kozik

Spis treści cz. II:

| 1. | Temat i zakres opracowania | 51 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Podstawa opracowania | 51 |
| 3. | Założenia | 51 |
|  | Oświadczenie projektanta - wg cz. I |  |
|  | Uprawnienia projektanta – wg cz. I |  |
|  | Zaświadczenie o przynależności REG.I.Sam.Zaw. – wg cz. I |  |
|  | Oświadczenie Inwestora o prawie do dysponowania działką – wg cz. I |  |
|  | Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy – wg cz. I |  |
| 4. | Opis techniczny | 52 |
| 5. | Część rysunkowa |  |
|  | Rzut fundamentów pochylni | A/K/P 1 |
|  | Rzut przyziemia pochylni | A/K/P 2 |
|  | Przekroje pochylni | A/K/P 3 |

]

- Temat i zakres opracowania części II

Tematem opracowania części II jest projekt budowlany dalszej  przebudowy  budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie, na działce nr 1561/2 przy ul. Trojanowskiego 2 w Skomlinie polegającej na przebudowie pochylni dla niepełnosprawnych

- Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora.

- Założenia

  - Inwentaryzacja budowlana budynku

  - Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych 1:500

  - Ustalenia z Zamawiającym

  - Obowiązujące warunki techniczne, normy i przepisy szczególne

- OPIS TECHNICZNY

- Fundamenty.

Projektuje się fundamenty żelbetowe, szerokości jak na rysunku rzutu fundamentów, grubości 0,3m, monolityczne z betonu B15, zbrojone prętami Ø10mm ze stali A-0. Fundamenty posadowiono na -1,0m ppt. Pod fundamentami należy wykonać warstwę „chudego” betonu gr. 10cm.

- Ściany fundamentowe

Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych na zaprawie cementowej M-5 lub monolityczne z betonu B-15, szerokości 25cm. Izolacja pionowa ścian fundamentowych 2xdyspebit, pozioma papa termozgrzewalna.

- Ściany nad gruntem.

Ściany murowane z cegły klinkierowej pełnej kl. 350 na zapr. c-w M-5(grub. 25cm), lub monolityczne z betonu B-15, wykończone płytkami klinkierowymi lub tynkiem mineralnym.

- Pochylnie

Pochylnie wykonać z kostki betonowej gr. 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 15cm i piasku ubijanym warstwami.

- Wykończenie zewnętrzne.

- Ściany z klinkieru fugować i pozostawić nie tynkowane.

- Wersja druga na beton tynk mineralny.

- Schody

Schody zewnętrzne – istniejące żelbetowe, przyciąć i dostosować do wymiarów projektowanej pochylni. Następnie należy skuć istniejące płytki i oczyścić schody ze skorodowanego betonu, następnie zrobić wylewki i położyć płytki gres na zaprawie klejowej mrozoodpornej.

- Poręcze.

  - Poręcze pochylni niklowane rurowe Ø50mm, montowane na dwóch wysokościach 0,9m i 0,75m.

  - Poręcze schodów niklowane rurowe Ø50mm, montowane na wysokości 1,10m

dotycząca:

PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ  I TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOMLINIE

LOKALIZACJA:	Skomlin, ul. Trojanowskiego 2, dz. nr 1561/1 i 1561/2

ADRES:		Skomlin, ul. Trojanowskiego 1

INWESTOR:	Gmina Skomlin

DANE TECHNICZNE :

Powierzchnia zabudowy istniejącej pochylni i schodów 		– 40,58m2

Powierzchnia zabudowy do wyburzenia				- 29,91m2

Powierzchnia zabudowy pochylni i schodów po przebudowie	– 51,43m2

Projektant:			mgr inż. arch. Paweł Butkiewicz

Góra, ul. Poznańska 10/7

Upr. proj. Nr 1634/94/Lo, spec. architekt. DS.-0108

Projektant sprawdz.	mgr inż. arch. Maria Dziuba

Upr. Nr 155/82/Op

Konstruktor:		mgr inż. bud.  Krzysztof Butkiewicz

Upr. Nr 616/89/UW, spec. konstr .bud.

DOŚ/BO/5835/01

Konstruktor sprawdz.:	Krzysztof Kędzia

Upr. Nr 533/85, UAN-8386/65/85, spec. kontr. bud.

ŁOD/BO/1636/02

Koordynator prac projekt.: mgr inż. Małgorzata Musialska-Kozik

Spis treści cz. III:

Rozdział I – ogólny

| 1. | Temat i zakres opracowania | 55 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Podstawa opracowania | 55 |
| 3. | Oświadczenie projektanta - wg cz. I |  |
| 4. | Uprawnienia projektanta - wg cz. I |  |
| 5. | Zaświadczenie o przynależności REG.I.Sam.Zaw. - wg cz. I |  |
| 6. | Oświadczenie Inwestora o prawie do dysponowania działką - wg cz. I |  |
| 7. | Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy - wg cz. I |  |

Rozdział II – projekt zagospodarowania terenu

| 1. | Lokalizacja budynku | 56 |
| --- | --- | --- |
| 3. | Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych projektowanym zagospodarowaniem działki. – wg. cz. I |  |

Rozdział III – projekt architektoniczny

| 1. | Opis budynku | 56 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Warunki konstrukcyjne | 56 |
| 3. | Efekty termoizolacyjne | 56-58 |
| 4. | Technologia wykonania docieplenia ścian zewnętrznych wraz z instrukcją | 58-65 |
| 5. | Charakterystyka wpływu termomodernizacji na ekologię. | 65 |
| 6. | Uwagi | 66 |
| 7. | Technologia wykonania docieplenia stopu | 66-68 |
| 8. | Część rysunkowa |  |
|  | Rzut stropodachu | T 1 |
|  | Elewacja południowa | A(T)1 |
|  | Elewacja północna | A(T)2 |
|  | Elewacja zachodnia i wschodnia | A(T) 3 i 4 |
|  | Elewacja południowa(kolorystyka) | T2 |
|  | Elewacja północna(kolorystyka) | T3 |
|  | Elewacja zachodnia i wschodnia (kolorystyka) | T4 |

Rozdział I – ogólny

1. Temat i zakres opracowania części III

Tematem opracowania części III jest projekt termomodernizacji budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie, na działce nr 1561/1 i 1561/2  przy ul. Trojanowskiego 2 w Skomlinie

  - Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora.

- Wizja lokalna

- Norma PN-EN ISO 6976: 1999 Elementy budowlane i części budynku.

- Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Sposób obliczania.

- Instrukcja ITB NR 334/96 „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynku”

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz. U Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121 poz.1138 z 2003r)

Rozdział II – projekt zagospodarowania terenu

- Lokalizacja budynku

Budynek jest zlokalizowany w Skomlinie, przy ul. Trojanowskiego 2, na dz. Nr Ew. 1561/1 i 1561/2.

Rozdział III – projekt architektoniczny

  - Opis budynku.

Budynek pełni dwie funkie : użyteczności publicznej(Samodzielny Publiczny Zakład  Podstawowej Opieki Zdrowotnej) oraz mieszkalną(lokale mieszkalne).

Budynek trzy kondygnacyjny podpiwniczony, z oddzielnymi wejściami do poszczególnych funkcji. Bryła zwarta na rzucie prostokąta. W miejcu usytuowania w granicy budynek nie będzie ocieplany.

- Konstrukcja budynku wg inwentaryzacji w cz. I dokumentacji projektowej.

- Zakres prac budowlanych przy termomodernizacji.

Opisany budynek będzie poddany termomodernizacji w tym ocieplenie ścian i stropodachu.

W budynku wymienionych jest już część okien zarówno w przychodni jak i lokalach mieszkalnych z okien drewnianych na PCV współczynniku U =1,1.

Ponadto przewiduje się wykonanie prac budowlanych wynikających ze stanu technicznego budynku(remont kominów w części ponad dachowej, izolacje przeciwwilgociowe) i wytycznych dodatkowych inwestora.

- Warunki konstrukcyjne ścian, stropów i posadowienia.

Nie ma istotnego znaczenia wpływ dodatkowych obciążeń na ściany, stropodach i fundamenty budynku, powodowany w/w powłok ocieplających. Wynika to z  ustalonego obliczeniami, nieznacznego wzrostu tych obciążeń w ścianach i stropach (1-4%) przy równoczesnym uwzględnieniu zachodzących przez lata procesów konsolidacji gruntu obciążonego fundamentami budynku i uzyskiwanej stąd rezerwy obciążeń.

- Efekty termoizolacyjne.

- Ściany po dociepleniu styropianem samogasnącym EPS 70-038 lub EPS 100-038 gr. 12cm oraz wymianie stolarki okiennej w częściach wspólnych o współczynniku U=1,1 spełnia wymagane normy PN-EN ISO 6946:1999 oraz warunki ustawy o wpieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

- Stropodach po dociepleniu z płyt styropianowych laminowanych papą spełnia wymagane normy.

3.1. Obliczanie izolacyjności cieplnej.

Budynek zaizolowany zgodnie z obowiązującą normą cieplną PN-091/B-02020

    - Ściany  parteru i drugiej kondygnacji

Ti>16ºC Ukmax=0,3W/(m2*K)

Cegła pełna kredowa  – 38cm

Styropian 12cm

Uk=1/(0,16+0,38:0,77+0,12/0,04)=0,274W/(m2*K)

    - Ściany trzeciej kondygnacji

Ti>16ºC Ukmax=0,3W/(m2*K)

Cegła pełna kredowa  –25cm

Styropian 12cm

Uk=1/(0,16+0,25:0,77+0,12/0,04)=0,287W/(m2*K)

3.1.3 	Stropodach

Ti>16ºC Ukmax=0,30(W/m2*K)

Uk=1/(0,16+0,15:0,60+0,15:0,04)=0,27(W/m2*K)

    - Okna – vk=1,1(W/m2*K)

Ogniomorki na stropodachu ocieplone styropianem gr.6cm, klejonym do ścian i mocowanym kołkami, na wierzchu siatka elewacyjna na kleju elewacyjnym i tynk.

  - Rozwiązania techniczno-materiałowe.

- Ściany zewnętrzne izolowane z zastosowaniem styropianu samogasnącego EPS 70-038 gr. 12cm lub EPS 100-038 a w obrębie cokołu EPS 100-038 gr. 6cm.

Zaleca się w obrębie parteru zastosować dodatkową warstwę siatki.

- Stropodach

Na istniejącym podłożu betonowym i istniejącej warstwie wierzchniej papy asfaltowej na lepiku należy ułożyć następujące warstwy wchodzące w skład technologii płyt laminowanych papą:

- zagruntować istniejące podłoże ASFALTOWĄ EMULSJĄ ANIONOWĄ

- paraizolacja bitumiczna –  np.  Albit al. S40

- klej bitumiczny

- izolacja termiczna – płyta PWS-A1 lub PWS-A2

- papa nawierzchniowa – POLBIT WF-250/4000 lub MONODACH WM-250/4000

- TECHNOLOGIA WYKONANIA DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Z INSTRUKCJĄ

  - Potrzeby i korzyści stosowania systemów ociepleniowych.

- Oszczędność energii grzewczej

- Redukcja emisji substancji szkodliwych

- Wkład w poprawę samopoczucia mieszkańców dzięki lepszemu klimatowi pomieszczeń

- Zapobieganie szkodom budowlanym wynikającym z zawilgoceń

- Podniesienie wartości nieruchomości

- Poprawa estetyki

- Krótki okres remontu elewacji

W celu zagwarantowania trwałości i wysokiej jakości docieplenia założono zastosowanie systemu metodą „lekką-mokrą”, system kołkowy posiadający aprobatę techniczną.

4.2. Wszystkie materiały i wyroby zastosowane do prac dociepleniowych muszą być zgodne z w/w aprobatą techniczną, posiadać wymagane certyfikaty zgodności lub deklarację zgodności z polską normą.

4.3. 	Docieplenie ścian budynku oraz kolorystykę elewacji opracowano wg systemu WEBER TERRANOVA.

Dopuszcza się zastosowanie innego systemu docieplenia np. BOLIX, ATLAS STOPTER, DEKORAL, STO, CERESIT, DYWIT, KBE, itp, króre posiadają wymagane certyfikaty dla całego systemu z zachowaniem kolorystyki przedstawionej w projekcie.

ELEMENTY SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO ŚCIAN

- Zaprawa klejąca pod styropian i sposób nakładania kleju:

- mineralna zaprawa klejąca systemowa

- przymocowanie do podłoża płyt termoizolacyjnych zaprawą mineralną uzyskaną przez wymieszanie wyrobu fabrycznego w postaci szarego proszku z wodą zarobową (dokładne parametry określono w aprobacie technicznej)

- nakładanie kleju metodą punktowo-pasową(zaprawę nakładamy jako pas klejący 3-4cm wzdłuż krawędzi płyty, dodatkowo należy nałożyć na powierzchnię wewnętrzną sześć punktów klejących o średnicy ok. 10cm)

- Zużycie – ok. 5,5 kg/m2

- Płyty styropianowe odmiany EPS 70-038 lub EPS 100-038 wg PN-B-20132:2004

- gr. 12cm

- wielkość płyty 100cmx50cm

- odmiana samogasnąca

- struktura styropianu zwarta

- trudno zapalna

- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni większą niż 8N/m2

Cokół budynku ocieplony styropianem EPS 100-038 gr 5cm.

- Łączniki mechaniczne – kołki i sposób kołkowania

- zastosowano łączniki wkręcane z długą strefą rozprężną i łbem metalowym

- głębokość osadzenia w murze min. 90mm

- ilość łączników – ok. 5,5 kg/m2

- Klej i zbrojenie cienkowarstwowe

-mineralna zaprawa klejąca i zbrojąca najwyższej jakości do cienkowarstwowego zbrojenia(3-5mm) zbrojenia systemów dociepleń

- zaprawa uzyskana przez wymieszanie wyrobu fabrycznego w postaci proszku z wodą zarobową

- po upływie 24h od założenia płyt termoizolacyjnych nałożyć zaprawę klejącą ispos nr 1 i  rozprowadzić ją pacą zębatą 10x12mm, tworząc łożysko grzebieniowe. Obrabiana powierzchnia ma ok. 120cm szerokości. Tkaninę zbrojeniową zakłada się po bokach z zapasem po ok. 10cm względnie przeciągając ją poza krawędzie okien lub narożników

- zużycie – zatopienie tkaniny zbrojącej ok. 3kg/m2

- Siatka zbrojeniowa

- siatka z włókna szklanego, zaimpregnowana, o podwyższonej odporności na zrywanie, stosowana do Ipsos nr 1

- gramatura siatki – min. 145g/m2(powinno się stosować 160 g/m2)

- wymiary oczek – 4ex mm

- zużycie 1,1m2/m2

- Tynk nawierzchniowy

- tynk akrylowy barwiony w masie(dekoracyjny) faktura nakrapiana gr. 2mm

- tynk zacierany strukturze nakrapianej gr. 2mm

- tynk zacierany o strukturze nakapianej grubośi ziarna 2,0mm

- współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej - < 0,3kg/m2h0,5

- niski współczynnik oporu dyfuzyjnego Sd=ok. 0,02m

- wiąże bez napężen – odporny na spękania

- zużycie : ok. 2,0-2,4 kg/m2

- Farby elewacyjne

- Farba elewacyjna biała do malowania do malowania gzymsów

minimalny Wsp. Nasiąkliwości powierzchniowej ok. 0,07 kg/m2h0,5

- niski WSP. Oporu dyfuzyjnego SD=ok.0,02m

- nietermoplastyczna – wysoki efekt samooczyszczania

- odporna na zanieczyszczenia środowiska

- wysycha bez naprężeń

- zużycie 0,39 – 0,5 l/m2

KOLORYSTYKA ELEWACJI

Tynki krzemianowe lub akrylowe wg kolorystyki systemu WEBER TRRANOVA.

-	biały – wnęki okienne

- 	121E – ściany elewacji parteru części dobudowanej

- ściany elewacji 1-go i 2-go piętra elewacji południowej części centralnej

- ściany elewacji zachodniej 1-go i 2-go piętra w zakresie jak na rysunku

- 	111E – ściany elewacji części frontowej zaokrąglonej

- ściany elewacji 1-go i 2-go piętra elewacji południowej części wschodniej

- ściany elewacji 1-go i 2-go piętra elewacji wschodniej części w granicy

- ściany elewacji 1-go i 2-go piętra, strony zachodniej jak na rysunku

- ściany elewacji 1-go i 2-go piętra elewacji północnej

-	L611 – ściany elewacji południowej parteru, strona wschodnia

- ściany elewacji północnej parteru

- ściany elewacji wschodniej parteru i klatki schodowej

- płytka grafitowa – cokoły

- płytka grafitowa lub piaskowa – gzymsy i attyki

- parapety okienne, obróbki blacharskie, rynny kolor szary-blacha powlekana

4.4.  Opis technologii robót – system WEBER TERRANOVA /kołkowy/

4.5 . Podstawowe informacje

Materiały zespolonych systemów ociepleniowych isotherm są tak dobierane, aby zapewnić optymalną funkcjonalność i wytrzymałość. Ocieplanie, przyczepność do podłoża, wzajemna przyczepność poszczególnych warstw, ochrona przed działaniem czynników atmosferycznych, jak również optymalne własności obróbki są gwarantowane tylko wtedy, jeżeli używa się wyłącznie materiałów WEBER TERRANOVA i stosuje się je zgodnie z wszelkimi zaleceniami i przepisami zawartymi w niniejszym opisie technicznym. Nie dopuszcza się mieszania stosowanych materiałów wytwarzanych przez różnych producentów.

4.6.  Podstawowe wytyczne prowadzenia robót

Przy wykonaniu prac należy uwzględnić to, iż zależnie od żądanego współczynnika k i projektowanej grubości warstwy termoizolacyjnej 12cm, oznacza zwiększanie grubości ściany zewnętrznej o dodatkową warstwą tj. 13cm dlatego też należy odpowiednio pomierzyć styki i odległości np. przy połączeniu dachu, parapetach, rynnach, ościeżnicach drzwiowych i okiennych, balkonach, płytach tarasów i balkonów. To samo dotyczy przewidywanych podłączeń elektrycznych, systemów wentylacyjnych, lamp. Itp. Rusztowania robocze muszą być zamocowane za pomocą podłużnych kołków lub tulei mocujących. Przedłużenie to uwarunkowane jest grubością płyt termoizolacyjnych i otynkowania. Nie opuszcza się wykonywania ocieplenia z rusztowań wiszących, bądź ruchomych pomostów roboczych. Otwory należy zabezpieczyć specjalnymi odpornymi na działanie warunków atmosferycznych wodoszczelnymi uszczelkami.

Istniejące szczeliny dylatacyjne pomiędzy korpusami budynków, musą być przejęte przez ocieplenie i zachowane w systemie ociepleniowym.

Na wszystkich stykach systemu ociepleniowego należy zwracać szczególną uwagę na prawidłowe uszczelnianie zabezpieczające przed ulewnym deszczem i innymi możliwościami zawilgocenia. Połączenia w obrębie stropodachu muszą być wodoszczelne.

Najniższa temperatura prac z materiałami ociepleniowymi wynosi +5ºC.

Dopuszcza się wykonywanie prac dociepleniowych w temperaturze +1ºC, o ile są tzw. materiały zimowe oferowane przez systemodawcę, i które są przez systemodawcę zalecane do stosowania w tej temperaturze.

4.7. Podłoża i ich przygotowanie

Fasadę należy umyć wodnym agregatem ciśnieniowym. Pozostałości środków adhezyjnych, wystające bryłki zaprawy muszą być usunięte. Większe nierówności i wgłębienia należy wypełnić tynkiem wyrównawczym. Trzeba usunąć osady tłuszczu, kurzu oraz inne zanieczyszczenia.

W przypadku stwierdzenia pylenia się lub osypywania się podłoża należy je wzmocnić preparatem gruntującym – stosowanym zgodnie z wytycznymi producenta.

Ze względu na wysokość budynku i rodzaj podłoża płyty termoizolacyjne muszą być dodatkowo zamocowane kołkami oprócz połączenia klejowego do podłoża.

Przy doborze kołków trzeba uwzględnić zalecenia producenta systemu dotyczącej obliczeń stateczności.

4.8. Wykończenia cokołem.

Profil cokołu należy przymocować jako wykończenie dolne. Szerokość listwy cokołowej 125 mm dla izolacji gr. 120mm. Kołki należy umieścić po jednej stronie w otworze wzdłużnym, następnie dokładnie wypoziomować profil i przymocować poprzez wbicie kołków rozprężnych – po 3 na każdy metr bieżący. Nierówności ściany wyrównuje się za pomocą podkładek systemowych.

4.9. Przyklejanie płyt termoizolacyjnych.

Zaprawę klejącą można przygotować zarówno ręcznie jak i maszynowo.

4.10. Nakładanie kleju.

Nakładanie kleju można wykonywać dwoma metodami w zależności od stanu podłoża:

Metoda punktowo-pasowa:

W przypadku dużych nierówności podłoża(<20mm) zaprawę klejącą naklada się jako pas klejący o szer. Ok. 3-4cm wzdłuż krawędzi płyty. Dodatkowo wykonujemy nią 6 punktów klejących o średnicy ok. 10cm na wewnętrznej powierzchni płyty.

Metoda łoża- grzebieniowego:

W przypadku równego podłoża zaprawę klejącą wprasować szpachlą cienką warstwą w całą powierzchnię płyty styropianu i na zakończenie przeciągnąć całopowierzchniowo przy pomocy packi zębatej 10x10mm.

Płytę sytropianową należy następnie docisnąć do ścianyi lekko przsunąć w celu zerwania ewentualnie już stężałej masy.

Płyty układa się na powierzchniach i narożnikach budynku w sposób mijankowy na przemian od dołu do góry.

Płyty mocno dociskamy drewnianą deską i sprawdzamy na bieżąco łatą płaskość powierzchni. Płyty muszą przywierać przynajmniej w 40% powierzchni klejącej do podłoża. Krawędź płyty musi być całkowicie przyklejona, dlatego też należy kontrolować na bieżąco poprawność klejenia.

U! Klej nie może znajdować się na bocznych krawędziach płyt.

4.11. Przycinanie płyt termoizolacyjnych.

Płyty termoizolacyjne ze styropianu przycina się uniwersalną piłą o drobnych ząbkach.

4.12. Kołkowanie płyt termoizolacyjnych.

Dla budynków powyżej 8m wysokości wymaga się stosowania łączników mechanicznych wkręcanych.

Kołki mocuje się w ścianie przez wywiercone otwory w płycie termoizolacyjnej a następnie wkręca się trzpień stalowy.

Podczas wprowadzania kołków należy zawsze uważać na to aby kołek nie wystawał ponad powierzchnię płyty. Należy unikać zbyt głębokiego osadzania kołków, aby przy zbrojeniu nie pojawiła się w tym miejscu warstwa kleju o istotnie innej grubości niż na pozostałej części fasady.

Wymagana długość kołka.

W przedmiotowym budynku dla podłoża z cegły wapiennej przyjmuje się kołki wkręcane grubości 8mm, średnica 60mm o koniecznej długości kotwienia o koniecznej długości kotwienia 120mm w podłożu nośnym. Trzpień metalowy.

Konieczna długość kołka 240mm.

Wymagana ilość i rozmieszczenie kołków.

W związku z nierównym obciążeniem nacisku wiatru w strefach przynarożnych budynku, zależnie od rzutu i wysokości budynku konieczna jest większa ilość  kołków niż na pozostałych płaszczyznach.

Szerokość strefy przynarożnikowej R uzależniona jest od szerokości budynku ”a” (węższa strona budynku).

Obliczanie strefy przynarożnikowej dokonuje się wg wzoru:

1m<a/8<2m

Zgodnie z powyższym szerokość strefy przynaroznikowej wynosi 1,2m.

Mocowanie kołkami wkręcanymi trzpieniem metalowym.

Rozmieszczenie kołków:

- na płaszczyznach ok. 4 kołki /m2

- w strefach przynarożnikowych ok. 12kołków/m2

Odległość zewnętrznego kołka od krawędzi budynku max. 10cm.

4.13. Połączenia.

Ochrona narożników i krawędzi – kątownik nakładany jest z zaprawą klejącą na istniejące narożniki zewnętrzne celem wzmocnienia. Następnie na kątownik nakłada się narożnik tkaniny zbrojącej i zatapia ją. Istnieje możliwość zastosowania kątownika narożnikowego z tkaniną szlachetną.

Układanie siatki zbrojącej.

Zbrojenie przy narożnikach okien i otworów.

Powyżej i poniżej krawędzi otworów np. okien i drzwi, wklejamy najpierw w zbrojenie kawałek tkaniny z włókna szklanego o wym. 30x30cm.

4.14. Zbrojenie cienkowarstwową zaprawą klejącą.

Zmniejszać zaprawę klejącą z wodą w odpowiedniej proporcji. Najwcześniej po upływie 24 godzin od nałożenia płyt termoizolacyjnych nakłada się zaprawę klejącą rozprowadzając pacą zębatą 10x12mm, tworząc łożysko grzebieniowe. Szerokość obrabianej powierzchni wynosi ok. 120cm. W celu uzyskania równomiernej grubości warstwy należy tak rozprowadzić zaprawę klejącą, aby powstała warstwa łoża grzebieniowego zgodna z profilem packi.

W dolnej części budynku parteru i części szczególnie narażonych na uderzenia przed wykonaniem dalszego zbrojenia należy przykleić na wykonane łoże siatkę tzw. pancerną.

Tkaninę układa się pasmami i wciska przy pomocy ralki w warstwę łoża, przy czym wyciskaną poprzez tkaninę zaprawę należy wyrównać i ściągnąć na gładko.

Siatka musi być całkowicie zatopiona w górnej strefie warstwy zbrojącej i nie może być już widoczna. Tkaninę zbrojącą należy założyć po bokach z zapasem ok. 10cm względnie przeciągnąć ją poza krawędzi okien lub narożników. Przy wykańczaniu cokołów tkaninę zbrojącą obcina się nożem przy dolnej krawędzi profilu cokołu.

4.15 Tynk nawierzchniowy

Po dokładnym przeschnięciu warstwy zbrojenia, najwcześniej jednak po 48 godzinach można nakładać wierzchnią warstwę elewacji.

Stosujemy tynk krzemianowy lub akrylowy grubości 2,00mm o fakturze „baranka „, barwiony w masie wg zatwierdzonej kolorystyki.

4.16 Malowanie farbą silikonową

Malowanie należy wykonać zgodnie z instrukcją producent dwuwarstwowo wg kolorystyki elewacji.

4.17 Wykończenie cokołu i attyki.

Płytki klinkierowe, ciemnoszare, kleimy na warstwę ocieplenia zazbrojonego siatką podtynkową(alternatywnie stosujemy tynk mozaikowy weber TD351 nr 39*)

4.18 Obróbki blacharskie.

Zaleca się stosowanie parapetów systemowych wraz z profilami zamykającymi boczne krawędzie parapetów. W przypadku zastosowania parapetów z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6mm, powlekanej plastizolem należy stosowac pod parapetami, pomiędzy parapetem a ociepleniem uszczelnienie. Boczne krawędzie parapetów muszą być wgięte w kształcie litery C, tak aby woda spływająca przez parapet nie miała możliwości wnikania pod ocieplenie.

Pozostałe obróbki gzymsów, attyk oraz rynny należy wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym.

6.0. Organizacja pracy ze szczególnym uwzględnieniem wymagań związanych z zabezpieczeniem rejonu robót zgodnie z opracowaną informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w cz. I.

5.0  Charakterystyka wpływu termomodernizacji na ekologię.

Termomodernizacja budynku mieszkaniowego ma pośredni wpływ na środowisko przyrodnicze:

- oszczędność energii grzewczej

- redukcja zanieczyszczeń emitowanych okresie grzewczym podczas spalania nośnika energii w tym pyłów, SO2, CO, CO2, NO

6. 	 Uwagi

- Wszystkie stosowane materiały budowlane oraz cały system docieplenia musza posiadać atest dopuszczający je do stosowania w budownictwie oraz inne świadectwa i certyfikaty wymagane prawem budowlanym

- Prace dociepleniowe wykonać należy zgodnie ze sztuka budowlaną  oraz obowiązującymi normami i nadzorem osoby uprawnionej.

7.TECHNOLOGIA WYKONANIA DOCIEPLENIA STROPODACHU

Docieplenie stropodachu wg systemu f. POLMAR P.W. GLIWICE

|  | Podłoże - beton zagruntowany ASFALTOWĄ EMULSJĄ ANIONOWĄ Paraizolacja bitumiczna - np. ALBIT AL S40 Klej bitumiczny Izolacja termiczna - płyta PWS-A1 lub PWS-A2 Papa nawierzchniowa - POLBIT WF-250/4000 lub MONODACH WM-250/4000 |
| --- | --- |
|  | Podłoże - beton zagruntowany ASFALTOWĄ EMULSJĄ ANIONOWĄ Paraizolacja bitumiczna - np. ALBIT AL S40 Izolacja termiczna - płyta PWS-A1 lub PWS-A2 Papa podkładowa - np. ZDUNBIT PF - 180/3000 Papa nawierzchniowa - np. POLBIT WF - 250/4000 Trójkąt styropianowy laminowany papą - IZOKLIN Obróbka blacharska attyki |

|  | Podłoże - beton zagruntowany ASFALTOWĄ EMULSJĄ ANIONOWĄ Paraizolacja bitumiczna - np. ALBIT AL S40 Izolacja termiczna - styropian PWS-A1 lub PWS-A2 Papa podkładowa - np. ZDUNBIT PF - 180/3000 Papa nawierzchniowa - np. POLBIT WF - 250/4000 Krawędziak drewniany Rynhak Rynna Obróbka blacharska Osłona styku obróbki blacharskiej z izolacją termiczną (papa P/64/1200 - pasek szer. 15 cm) |
| --- | --- |
|  | Podłoże - beton zagruntowany ASFALTOWĄ EMULSJĄ ANIONOWĄ Paraizolacja bitumiczna - np. ALBIT AL S40 Izolacja termiczna - styropian PWS-A1 lub PWS-A2 Trójkąt styropianowy laminowany papą - IZOKLIN Papa podkładowa - np. ZDUNBIT PF - 180/3000 Papa nawierzchniowa - np. POLBIT WF - 250/4000 Krawędziak drewniany Obróbka blacharska |

dotycząca:

PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ  I TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOMLINIE

EGZ. 1

dotycząca:

PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ  I TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOMLINIE

EGZ. 2

dotycząca:

PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ  I TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOMLINIE

EGZ. 3

dotycząca:

PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ  I TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOMLINIE

EGZ. 4