SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Zamawiający 		GMINA SKOMLIN,

– Inwestor: 			 ul. Trojanowskiego 1, 98-346 Burzenin

Obiekt                       	Działka nr 339 w . m. Toplin,

i lokalizacja :                  	Gmina Skomlin

Zadanie:	„Poprawa jakości życia w m. Toplin poprzez budowę placu rekreacyjno-sportowego:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego

- Zagospodarowanie placu rekreacyjnego

W ramach zadania zgłoszenie obejmuje roboty polegające na:

- BUDOWIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO,

- UTWARDZENIU POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁCE BUDOWLANEJ,

- MONTAŻU OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY,

- BUDOWIE OGRODZENIA

Roboty wykonywane na zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych w oparciu o art. 29.1 ust. 9 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 ze zm.)

Temat : 	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Kod CPV	CPV – 45000000-7	Roboty budowlane

CPV – 45100000-8	Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowę

CPV – 45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

CPV - 45112000-5  	Roboty w zakresie usuwania gleby

CPV - 45112500-0 	Usuwanie gleby

CPV – 45212221-1	Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

CPV – 45112720-8	Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych.

CPV – 45342000-6 	Wznoszenie ogrodzeń

CPV – 45223800-4	Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

CPV – 45232452-5	Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

CPV – 45233222-1	Roboty w zakresie chodników

CPV – 45112700-2	Roboty w zakresie kształtowania terenu

CPV - 36400000-5 	Artykuły i sprzęt sportowy

Opracował:			mgr inż. arch. Paweł Butkiewicz

upr. proj. Nr 1634/94/Lo, spec. architekt. DS.-0108

mgr inż. bud. Małgorzata Musialska-Kozik

Data opracowania:		grudzień 2009r

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.

( Dz.U. Nr 202 poz. 2072) ze zmianami „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowgo” i na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie „Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)”

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Nazwa zadania i adres

„POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA W M. TOPLIN POPRZEZ BUDOWĘ PLACU REKREACYJNO-SPORTOWEGO”

Adres: 			Toplin, dz. nr 339, gm. Skomlin

Inwestor:			GMINA SKOMLIN

ul. Trojanowskiego 1, 98-346 Skomlin

  - Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem zamówienia jest „poprawa jakości życia w miejscowości Toplin poprzez budowę placu rekreacyjno-sportowego”, obejmujący następujące roboty budowlane :

- Budowę boiska wielofunkcyjnego

- Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej

- Montaż obiektów małej architektury

- Budowę ogrodzenia

Zakres robót budowlanych obejmuje:

Ad. a) :

- roboty pomiarowe;

- roboty ziemne;

- wykonanie podbudowy pod płytą boiska wraz z wyprofilowaniem spadków;

- wykonanie fundamentu pod obrzeże betonowe;

- wykonanie płyty boiska z fibrobetonu (B25 ze zbrojeniem rozproszonym);

- wykonanie dylatacji w płycie boiska;

- ułożenie obrzeży betonowych;

- ułożenie prefabrykowanych słupków 8x16x120

- ułożenie nawierzchni polipropylenowej, modułowo-elastycznej, ażurowej;

- malowanie linii pól gry poszczególnych dyscyplin;

- montaż wyposażenia boiska;

- montaż odwodnienia boiska w tym montaż studni chłonnej na wodę opadową z boiska wielofunkcyjnego

- dosiew trawy na terenie przylegającym do boiska.

Ad. b):

- roboty pomiarowe;

- roboty ziemne;

- wykonanie fundamentu pod obrzeża betonowe;

- wykonanie podbudowy pod chodniki i teren utwardzony kostką wraz z wyprofilowaniem spadków;

- ułożenie obrzeży betonowych;

- ułożenie kostki betonowej;

- dosiew trawy na terenie przylegającym do boiska.

Ad. c)

- montaż stołu do gry w tenisa

Ad. d)

- roboty pomiarowe;

- roboty ziemne;

- wykonanie fundamentu pod słupki ogrodzeniowe;

- montaż ogrodzenia boiska;

- montaż furtek 2szt.

- montaż bramy

  - Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

- przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakończeniu prac

budowlanych;

- prace pomiarowe;

- badanie nośności podbudowy;

- roboty dotyczące wykonania prac porządkowych t./j. porządkowanie ulicy i terenu ośrodka podczas wyjazdu samochodów z placu budowy;

- transport mas ziemnych i materiałów budowlanych;

  - Informacje o terenie budowy

Obecnie na przedmiotowy teren stanowi plac częściowo utwardzony nawierzchnią betonową w przeważającej części stanowi teren porośnięty trawą i roślinnością z samosiewu, ze spadkiem terenu w kierunku pd-wsch.

    - Organizacja robót budowlanych.

Rozpoczynając prace budowlane należy wyznaczyć teren budowy. Strefa placu, na której będą trwały prace budowlane należy na czas budowy wyłączyć z użytkowania. Teren budowy na dz. nr 339, przeznaczony do modernizacji, wyznaczony jest istniejącym ogrodzeniem, dzielącym obiekt od drogi gminnej i sąsiednich działek. W trakcie trwania prac budowlanych wydzielony pod budowę plac będzie strefą nieczynną niedostępną dla osób postronnych, co wymaga odpowiednich oznaczeń zgodnych z BHP. Teren nierówny ze spadkiem w kierunku pd.-wsch.(ok. 1m różnicy wysokości).

Wykonawca będzie na bieżąco dostarczał potrzebne materiały na budowę. Wjazd na teren budowy będzie możliwy zjazdem z drogi gminnej nr dz.338 bezpośrednio na teren budowy. W związku z istniejącą sąsiednią zabudową prace należy wykonywać z należytą ostrożnością. Teren działki jest uzbrojony stąd należy zachować ostrożność podczas prac ziemnych aby nie uszkodzić istniejących rur lub kabli (szczególnie tych niewidocznych na mapie) oraz zbiornika na ścieki. Prace budowlane będą ograniczone do wydzielonego terenu działki i nie ma potrzeby zajmowania pasa drogowego oraz wykonywania projektu organizacji ruchu.

Zamawiający wskaże miejsca poboru energii elektrycznej i wody. Koszty energii elektrycznej i wody pokrywać będzie strona wskazana w umowie na zasadach zawartych w umowie.

    - Zabezpieczenia interesów osób trzecich

Przez czas budowy będzie wykorzystywana wydzielona powierzchnia działki 339, na której jest zlokalizowana jest inwestycja.

Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i  realizacji modernizacji w wyniku niewłaściwego zabezpieczenie lub jego braku.

W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót  Wykonawca dokona naprawy na własny koszt, a w przypadku niemożliwości ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia.

    - Ochrona środowiska

Podczas realizacji budowy wykonawca zobowiązany jest znać oraz stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w temacie i zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki celem stosowania się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem oraz unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie zanieczyszczeń w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, wód powierzchniowych, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

Zgodnie z ustawą o odpadach, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wytworzone w czasie realizacji zadania odpady, ich segregację, transport, składowanie oraz zobowiązuje się do przestrzegania wydanych w tym zakresie przepisów.

    - Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p.poż.

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi wyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w ryczałtową cenę umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych i norm obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego , na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych jak również w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Wyposażenie przeciwpożarowe musi posiadać atesty dobry san techniczny i ważny termin przydatności.

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać za jego przyczyną w okresie realizacji robót, został spowodowany przez jego pracowników lub poprzez zaniedbania z jego strony.

    - Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Miejsce, zakres i uwarunkowania dotyczące zaplecza budowy 			– zgodnie z p. 1.4.1

    - Warunki dotyczące organizacji ruchu

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia, żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego w obrębie placu budowy.

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być atestowane i posiadać znak bezpieczeństwa.

Wykonawca będzie odpowiadał za utrzymanie w czystości dróg publicznych przy placu budowy.

    - Ogrodzenia.

Teren budowy jest ogrodzony, ewentualne dodatkowe ogrodzenia dostarczy i zamontuje wykonawca.

    - Zabezpieczenia chodników i jezdni.

Wykonawca wykona zabezpieczenie chodników i jezdni przed ich trwałym zabrudzeniem i zniszczeniem.

  - Nazwy i kody robot wg CPV, grup robót, klas robót i kategorii robót.

CPV – 45000000-7	Roboty budowlane

CPV – 45100000-8	Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowę

CPV – 45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

CPV - 45112000-5  	Roboty w zakresie usuwania gleby

CPV - 45112500-0 	Usuwanie gleby

CPV – 45212221-1	Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

CPV – 45112720-8	Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych.

CPV – 45342000-6 	Wznoszenie ogrodzeń

CPV – 45223800-4	Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

CPV – 45232452-5	Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

CPV – 45233222-1	Roboty w zakresie chodników

CPV – 45112700-2	Roboty w zakresie kształtowania terenu

CPV - 36400000-5     	Artykuły i sprzęt sportowy

  - Określenia podstawowe

    - Zgłoszenie – zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

    - Roboty podstawowe – zakres prac, które po wy konaniu są możliwe do odebrania pod względem jakościowym oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót,

    - Roboty tymczasowe – roboty, które są planowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

    - Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót tymczasowych (np. geodezyjne wytyczanie lub pomiar powykonawcze),

    - Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.)

    - Wspólny Słownik Zamówień - system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych. Obowiązuje we wszystkich krajach UE,

    - Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikując, potwierdzający, że wyrób proces wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną,

    - OST – ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zawierająca ogólne zasady wykonania wszystkich robót podstawowych,

    - SST – szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawierająca szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót,

    - Aprobata techniczna- dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzający jego przydatność do stosowania w budownictwie.

    - Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu zamówienia,

    - Materiały- wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

    - Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

    - Polecenia Przedstawiciela Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiającego, w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

    - Przedmiar robót ( obmiar robót) – należ przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej kolejności ich wykonania oraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.							W przypadku ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego nie prowadzi się książki obmiarów.								Przedmiary robót opracowane zostały na podstawie katalogów nakładów rzeczowych powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. 								Wszystkie pozycje przedmiarowe zakresu opisanego w danej pozycji, obejmują nakłady i czynności towarzyszące opisane w założeniach ogólnych i założeniach szczegółowych dotyczących odpowiednich działów. Opisane w tych założeniach warunki techniczne wykonania robót, założenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robót są ściśle związane z określoną pozycją przedmiaru.

    - Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne  pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem), a Wykonawcą.

    - Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZNIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLA JAKOŚCI

– POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM

  - Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów

Do wykonywania robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Wyroby budowlane winny być dopuszczone do obrotu i powszechnego i jednostkowego stosowania w budownictwie.

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy.

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę placu budowy.

  - Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń.

Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń odbywa się w w odpowiednich do tego celu pomieszczeniach Wykonawcy, zapewniającego ich sukcesywny dowóz  w miarę występujących potrzeb.

  - Stosowanie materiałów zamiennych

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niż przewidziane w szczegółowych specyfikacjach technicznych(lub w projekcie), poinformuje o takim zamiarze Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje odpowiednią decyzję, co do ich zastosowania(tak lub nie).

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych i projekcie organizacji robót.

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w umowie i harmonogramem robót (jeśli występuje).

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego

użytkowania.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.

Liczba i rodzaje środków transportu poziomego muszą zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Należy zwrócić szczególną uwagę w doborze środków transportu z uwagi na biskość zabudowy sąsiedniej.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

  - Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji będą oparte na wymaganiach zawartych umowie, specyfikacji technicznej, a także normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

  - Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

- KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych.         W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów, inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Zamawiający ze swojej strony ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego, którego zadaniem będzie pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru z pełnym zakresem czynności określonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami, a w szczególności:

- Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji ze zgłoszeniem zamiaru wykonywania robót budowlanych, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz wytycznymi współczesnej wiedzy technicznej.

- Sprawdzenie jakości wykonanych robót, użytych materiałów, a w szczególności zapobieganiu zastosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Sprawdzenie i dokonanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru poszczególnych etapów budowy – robót budowlanych, podpisywanie protokołów odbiorowych.

- Potwierdzaniu faktycznie wykonanych robót oraz usuniętych wad lub usterek

- Inspektor Nadzoru jest w granicach posiadanego umocowania przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej z Wykonawcą robót.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Z uwagi na ryczałtowy sposób rozliczenia nie przewiduje się prowadzenia księgi obmiaru robót dla prac wynikających ze zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i przedmiaru stanowiącego podstawę do opracowania oferty.

Wykonawca jest zobligowany do osobistego i obowiązkowego dokonania obmiaru robót na miejscu wykonania robót przed sporządzeniem swojej oferty z uwzględnieniem wszystkich składników mających wpływ na cenę ryczałtową przedmiotu zamówienia i sporządzoną ofertę.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót podstawowych.

- OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

Przy dokonywaniu badań prób i odbiorów należy uwzględniać zasady zawarte w odpowiednich polskich normach, w „warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót” lub w innych publikacjach technicznych.

Do obowiązków wykonawcy należy zgłaszanie do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego robót ulegających zakryciu. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbiór robót będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość robót do odbioru zgłasza wykonawca pismem powiadamiającym Zamawiającego przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego, który ma obowiązek dokonać odbioru w ciągu 2dni od zgłoszenia (dotyczy to także ewentualnych odbiorów częściowych lub etapowych).

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych.

Komisja powołana do dokonania odbioru robót zapoznaje się z realizacją robót podstawowych, uzupełniających i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisję niewykonania wyznaczonych robót komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego.

- SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT (podstawowych , tymczasowych prac towarzyszących i innych)

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa za kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia pn.:	„Poprawa jakości życia w miejscowości Toplin poprzez budowę placu rekreacyjno-sportowego”, obejmujący:

      - Budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią polipropylenową, modułowo-elastyczną

      - Zagospodarowanie placu rekreacyjnego.

na działce nr 339 położonej w miejscowości Toplin, Gm. Skomlin, przedstawiona       w ofercie Wykonawcy po dokonaniu odbioru wykonanych robót przez Zamawiającego.

Warunki szczegółowe płatności określa umowa.

Roboty, które są planowane(projektowane) i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych należy uznać jako nakłady bezpośredni wykonania roboty podstawowej i uwzględnić w cenie jednostkowej robót (ogólnej cenie ryczałtowej).

Zakres robót podstawowych podlegających rozliczeniu wymieniono w przedmiarze robót i w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, a także w indywidualnej ocenie Wykonawcy, który został zobligowany do osobistego dokonania obmiarów na miejscu wykonania robót i uwzględnieniu wszystkich składników mających wpływ na cenę ryczałtową przedmiotu zamówienia i sporządzoną ofertę.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w punkcie 10 szczegółowej specyfikacji technicznej.

W skład dokumentów odniesienia wchodzą m.in.:

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

- Polskie Normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty techniczne;

Główne z nich to:

- PN –ISO 6707-2 : 2000 – Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach.

- Instrukcje i warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych( w tym instrukcje i wytyczne wydane przez Instytut Techniki Budowlanej i producentów materiałów i wyrobów)

- Publikacje zawierające kosztorysowe normy nakładów rzeczowych – zakresie opisu robót budowlanych.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Najważniejsze z nich to:

- Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami

- Ustawa „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.(Dz. U. nr 92, poz. 881)

- Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002r.(Dz. U. z 2004r nr 204, poz. 2087)

- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 z późniejszymi zmianami

- Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r

- Ustawa o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska , ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw z dnia 27 lipca 2001r. z późniejszymi zmianami

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r(Dz. U. z 2004r nr 204, poz. 2086)

- Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z dnia 28.10.2002r( Dz. U. z 2002r nr 199, poz. 1671, późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych orza sposobu oraz sposobu oznaczania ich znakowaniem CE (Dz. U. nr 198,poz.2041)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych( Dz. U. nr 47, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r nr 202, poz. 2072)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198, poz. 2042)

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

Niniejsza specyfikacja została sporządzona w oparciu o :

- Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę, dokonał Zamawiający

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r nr 202, poz. 2072).

Specyfikacja stanowi załącznik do dokumentów postępowania o zamówienie publiczne.

Wieluń, grudzień 2009r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA(SST)

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Nazwa zadania i adres

„POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA W  MIEJSCOWOŚCI TOPLIN POPRZEZ BUDOWĘ PLACU REKREACYJNO-SPORTOWEGO”

Adres:		Toplin dz. nr geod. 339, gm. Skomlin

Inwestor: 	GMINA SKOMLIN

ul. Trojanowskiego 1, 98-346 Skomlin

  - Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem zamówienia jest „poprawa jakości życia w miejscowości Toplin poprzez budowę placu rekreacyjno-sportowego, polegający na :

    - Budowie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni polipropylenowej modułowo-elastycznej, ażurowej, gdzie:

- 26,80m x 14,00m – arena boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni polipropylenowej o gr. min.15 mm  i podbudowie z płyty z fibrobetonu gr. 15 z wydzielonymi polami gry:

- 12,00m x 23,77m – pole gry w niepełnowymiarowe do gry w koszykówkę(boisko treningowe)

- 10,97m x 23,77m – pole gry w tenisa ziemnego

- 9,0m x 18,00m – pole gry w siatkówkę

- 6,10m x 13,40m – pole gry w badmintona

- Montaż liniowego odwodnienia boiska – 54m

- Montaż drenażu rurowego – 24m

- Montaż studni chłonnej

- Wykonanie  ław pod obrzeża betonowe i montaż obrzeży (30x8)– 217m

- Ogrodzenia boiska płotem z siatki stalowej powlekanej na słupkach

stalowych wysokości 4m -  84mb, z furtkami 2szt. (1,2x2,2m)

- Ogrodzenia boiska płotem z siatki stalowej powlekanej na słupkach

stalowych wysokości 2m -  11mb z bramą dwuskrzydłową o szerok. 3,6m

d) Montażu urządzeń sportowych poszczególnych dyscyplin

e) Rozbiórka istniejącej płyty betonowej - ~12,75m3

f) Utwardzenie terenu wokół boiska kostką betonową

na podsypce cem.-piask. – 155m2

- Wykonanie  ław pod obrzeża betonowe i montaż obrzeży (30x8) wokół kostki betonowej – 104m

- Montaż słupków żelbetowych (8x16x120) – 350 sztuk

    - Zagospodarowanie strefy rekreacyjno-sportowej

- Montaż stołu do tenisa

  - Prace towarzyszące i roboty tymczasowe:

    - Roboty dotyczące wykonania prac porządkowych

    - Wywóz nadmiaru ziemi(po ustaleniu jej czystości) na teren wskazany przez Inwestora

  - Informacje dotyczące terenu budowy : zgodnie z pkt. 1.4 OST

  - Nazwy i kody grup robót, klas robót i kategorii robót:

CPV – 45000000-7	Roboty budowlane

CPV – 45100000-8	Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowę

CPV – 45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

CPV - 45112000-5  	Roboty w zakresie usuwania gleby

CPV - 45112500-0 Usuwanie gleby

CPV – 45212221-1	Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

CPV – 45112720-8	Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych.

CPV – 45342000-6 	Wznoszenie ogrodzeń

CPV – 45223800-4	Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

CPV – 45232452-5	Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

CPV – 45233222-1	Roboty w zakresie chodników

CPV – 45112700-2	Roboty w zakresie kształtowania terenu

CPV - 36400000-5        Artykuły i sprzęt sportowy

  - Określenia podstawowe : wg pkt. 1.6 OST

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące materiałów zostały przedstawione w pkt. 2 OST.

Przygotowanie materiałów do użycia a także ich sposób użycia należy wykonać zgodnie z kartami technicznymi poszczególnych wyrobów.

  - Budowa boiska wielofunkcyjnego

    - Roboty przygotowawcze.

Roboty demontażowe słupków ogrodzeniowych celem uzyskania projektowanych wymiarów boiska należy prowadzić metodą ręczną i przy pomocy sprzętu mechanicznego.

    - Roboty ziemne.

Roboty ziemne należy wykonać metodą ręczną i przy pomocy sprzętu mechanicznego.

- zdjęcie warstwy humusu o grubości 15cm( w przypadku wystąpienia większej warstwy  humusu należy wymienić grunt do poziomu gruntu nośnego)

- niwelacja terenu

- wykorytowanie pod podbudowę nawierzchni – do głębokości dalszych 15cm tj. do poziomu posadowienia warstwy podsypki

- wykonanie wykopów pod słupy ogrodzenia boiska;

- wyrównanie i zagęszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadków poprzecznych 0,5% w kierunku podłużnym boiska

- zagęszczenie dna wykopu do wskaźnika zagęszczenia 0,97 dla górnej warstwy gruntu na głębokości do 30cm

- wykonanie wykopów pod ławy betonowe z oporem pod ustawienie obrzeży

    - Podbudowa pod nawierzchnię boiska( 376m2)

      - Podbudowa dolna – podsypka z pospółki gr~10cm

Po wyrównaniu i zagęszczeniu oraz wyprofilowaniu wierzchniej warstwy dna koryta w poziomie projektowanych rzędnych przystępuje się do wykonania warstwy podsypki filtracyjnej z pospółki grubości warstwy min.10cm po zagęszczeniu

      - Podbudowa górna

– warstwa z tłucznia łamanego grubości 15cm.

Warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.

Kruszywo powinno spełniać następujące wymagania:

- Zwartość zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714/12

- Zawartość zanieczyszczeń organicznych wg PN-B-06714/26

- Zawartość ziaren nieforemnych wg PN-B-0674/16

- Ścieralność kruszywa w bębnie Los Angeles wg PN-B-6714/42

- Nasiąkliwość kruszywa wg PN-B-6714/18

- warstwa podsypki piaskowej 0-4mm grubości 5cm

      - Podbudowa z betonu (26,80m x 14m)

Zaprojektowano warstwę z betonu B25 gr. 15cm,ze zbrojeniem rozproszonym w następujących proporcjach:

- 15kg/m3 włókien stalowych

- 0,6kg/m3 włókien polipropylenowych

Warstwę wierzchnią betonu należy zabezpieczyć środkami błonotwórczymi.

Nawierzchnię z betonu należy wykonać ze spadkiem jednokierunkowym poprzecznym względem osi podłużnej o nachyleniu 0,5%. Odchyłki mierzone łatą o dł. 2m. nie powinny być większe niż 2 mm, odchylenie całej płaszczyzny podłoża boiska +/- 10mm od poziomu projektowanego. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy  usunąć).

Podbudowa betonowa powinna być prawidłowo zagęszczona wolna od mleczka cementowego, szorstka , nie posiadać  odspojonych odłamków, wymaga zagruntowania impregnatem.

Beton wg PN-EN-206-1 o grubości 15cm

Beton musi posiadać atest

- wytrzymałości na ściskanie

- nasiąkliwości

- odporności na działanie mrozu

- ścieralności

Wydany atest powinien określić zgodność wymienionych wyżej cech technicznych z wymaganiami podanymi w normach: PN-EN 450, 	     PN- S-96025/2000; PN-B-06250.

    - Nawierzchnia syntetyczna polipropylenowa (26,8mx14m).

Projektuje się modułowo-elastyczną, wielofunkcyjną nawierzchnię polipropylenową, nie przytwierdzaną na stałe do podłoża, o parametrach przykładowej nawierzchni do stosowania w obiektach otwartych.

Dane techniczne nawierzchni  na podstawie przykładowej w/w nawierzchni :

- Materiał – polipropylen

- Struktura:

- moduły podwieszane na amortyzującym ruszcie słupkowo krzyżowym

- opatentowany system łączenia przykładowego typu „ positive lock”

- system amortyzacji „move” pozwalający na poziomą pracę modułów i pochłaniający energię udarową stawów zawodników.

Parametry przykładowej nawierzchni:

- Rozmiar modułów przykładowego typu – 30,48cm x 30,48cm x 1,58cm

- Waga modułu przykładowego typu  - 3,40kg/m2

- Twardość(ASTM D 785) – 78 R

- Współczynnik odkształcalności termicznej przy 4550hPa (ASTM D 648) - 77

- Temperatura samozapalenia (ASTM D 1929) - 570 ºC

- Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplej (ASTM D 696) – 9,52mm/mm ºCx10 do -5

- Wytrzymałość na rozciąganie (ASTM D 638) – 225kg/cm2

- Wydłużanie do zerwania ( ASTM D 638) – 6%

- Udarność (metoda Izod) (ASTM D 256) – 5 J/cm [23º]

- Tarcie: (ASTM C1028) suchy/wilgotny – 0,65/0,86

- Płaskość – 0,0mm

- Nośność – 12kg/cm2

- Informacje sanitarne – odporny na: grzyby, bakterie, pleśń

- Certyfikaty międzynarodowych federacji:

- koszykówki FIBA

- tenisa ziemnego TTF

- Atest PZH

- Wymagania podbudowy – beton, asfalt, kostka brukowa, ze spadkami min. 0,2%

- Gwarancja 5lat

(ASTM – American Society for Testing and Materials (amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów)

Proponowana ostatecznie przez wykonawcę nawierzchnia musi posiadać parametry  zbliżone do  w/w.

Wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty:

- Ważną, pełną wersję aprobaty technicznej ITB lub rekomendacji technicznej ITB, lub karty technicznej zawierającej parametry nawierzchni

- Atest higieniczny PZH na oferowaną nawierzchnię

- Autoryzację producenta oferowanej nawierzchni sportowej, która powinna być wydana specjalnie na zadanie objęte przetargiem i zawierać potwierdzenie dostarczenia przez producenta materiałów do wykonania konkretnego rodzaju nawierzchni sportowej

- Aktualne badania na zgodność z normą DIN 18035/6

- Aktualne badania na zawartość pierwiastków śladowych

- Deklaracja zgodności (dokument odbiorowy)

    - Ogrodzenie boiska

Ogrodzenie boiska wykonać z siatki stalowej z drutu ocynkowanego Ø3,2mm o wysokości 4,00m – 84m, o wysokości 2m – 11m,  siatka powlekana.

Jako konstrukcję nośną przyjęto istniejące ceowniki w rozstawie co 3,00m na fundamencie betonowym (40x40x80cm) z betonu B20. Słupki należy wyczynić i pomalować zgodnie z wytycznymi PN.

Elementem ogrodzenia jest brama dwuskrzydłowa(3,6x2,0m), , oraz dwie furtki (1,2x2,2m), wykonana w technologii siatkowo-ramowej.

Zastosowana siatka i słupki winny być w kolorze niebieskim lub zielonym.

    - Utwardzenie z kostki betonowej – 155m2

Kostkę w kolorze czerwonym(ceglastym) należy ułożyć w strefie wejściowej na plac natomiast w kolorze żółtym wokół stołu do tenisa i na chodniku.

Podbudowę stanowi zagęszczony piasek gr. 15cm. Kostkę należy układać bezpośrednio na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 grubości 5cm.

Kostka powinna spełniać PN dla wyrobów betonowych i posiadać odpowiednie atesty.

    - Obrzeża betonowe – 217+104=321mb

- Wykonanie koryta

Koryto pod ławę należy wykonać zgodnie z PN-B-06050[1]. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy z uwzględnieniem szerokości dna wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku.

- Ława pod obrzeża

Ławę (20x30cm) należy wykonać z betonu B20, na uprzednio zagęszczonym gruncie.

- Ustawienie betonowych obrzeży betonowych

Betonowe obrzeża chodnikowe o wymiarach 8x30cm należy ustawiać na wykonanej ławie w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego).

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

    - Montaż urządzeń sportowych.

- Wyposażenie boiska treningowego do koszykówki:

- Stojak jednosłupowy do mocowania tablicy do koszykówki z wysięgnikiem długości 1,60m – 2szt.

- Tuleja pod stojak do koszykówki – 4szt.

- Wodoodporne tablice do koszykówki o wym. 180x105cm – 4szt.

- Kosz uchylny sprężynowy – 4szt.

-  Siatka łańcuchowa do kosza – 4szt.

- Wyposażenie boiska do siatkówki:

- Słupki wolnostojące aluminiowe lub stalowe z regulacją wysokości zawieszenia siatki, osadzone w tulejach, przystosowane do demontażu i ponownego montażu – 1kpl

- Tuleja do słupków – 2szt

- Pokrywa tulei

- Siatka z naciągiem

- Wyposażenie kortu tenisowego:

Słupki wolnostojące aluminiowe lub stalowe z regulacją wysokości zawieszenia siatki, osadzone w tulejach, przystosowane do demontażu i ponownego montażu – 1kpl

- Tuleja do słupków – 4szt (gra singlowa i gra deblowa)

- Pokrywy tulei

- Siatka z naciągiem - 2szt (gra singlowa i gra deblowa)

U! Tuleje wyposażone w zaślepki.

- Wyposażenie boiska do badmintona:

Słupki wolnostojące aluminiowe lub stalowe z regulacją wysokości zawieszenia siatki, osadzone w tulejach, przystosowane do demontażu i ponownego montażu – 1kpl

- Tuleja do słupków – 2szt

- Pokrywy tulei

- Siatka z naciągiem - 1szt

U! Tuleje wyposażone w zaślepki.

  - Zagospodarowanie strefy rekreacyjno-sportowej.

    - Montaż betonowego prefabrykowanego stołu do gry w tenisa

U! Wszystkie urządzenia, materiały i wyroby budowlane powinny spełniać polskie normy, posiadać odpowiednie aprobaty techniczne.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 3 OST.

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać odpowiednia sprzęt i narzędzia umożliwiające mu wykonanie robót zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Ogólne zasady podane w pkt. 4 OST.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne zasady wykonania robót zgodnie z pkt. 5 OST.

- KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości materiałów i wykonywanych robót podano w pkt. 6 OST.

Kontrolę jakości robót należy przeprowadzić podczas wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami zawartymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót producenta.

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania jakościowe dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Zasady ogólne wykonania obmiarów zawarte są w pkt. 7 OST.

Podstawą dokonywania obmiarów określających zakres prac do wykonania w ramach poszczególnych pozycji jest przedmiar robót będący integralną częścią dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne, obmiar osobisty dokonany przez Wykonawcę na miejscu wykonywania robót. Obmiaru należy dokonywać zgodnie z pozycjami przedmiaru oraz zgodnie z zasadami zawartymi w odpowiednich KNR.

- ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót budowlanych zawarte są w pkt.8 OST.

  - Odbiory robót

Do odbioru robót wykonawca przedstawia dokumentację techniczną, protokoły badać kontrolnych jakości materiałów oraz protokoły odbiorów robót zanikających, zapisy w dzienniku dotyczące wykonania robót.

Roboty uznaje się za zgodne z przedmiotem zamówienia, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary, badania dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik jest negatywny należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- roboty poprawić i przedstawić do ponownego odbioru

- jeżeli odstępstwa od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości roboty zaliczyć do niższej kategorii

- w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, ponownie wykonać roboty

Odbiór gotowy robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:

- ocenę wykonanych badań

- wykaż wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

- SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT (podstawowych , tymczasowych i towarzyszących)

  - Roboty podstawowe.

Rozliczeniu podlegają odebrane roboty wg ustalonych jednostek obmiarowych i ceny jednostkowej zawartej w przedmiarze robót oferty przetargowej.

  - Roboty tymczasowe i towarzyszące.

Zakres robót podlegających rozliczeniu podano w przedmiarze i szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ogólne zasady zgodnie z pkt. 10 OST.

Specyfikację techniczna wykonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 2 września 2004 roku „w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ”( Dz.U.Nr 202 poz.2072 z dnia 16 września 2004 roku )

Obowiązują wszystkie Polskie Normy w zakresie materiałów i wyrobów budowlanych, składowania, sprzętu, transportu, wykonania, kontroli jakości i odbioru, wraz ze związanymi z nimi normami branżowymi i zakładowymi, ze szczególnym uwzględnieniem następujących norm;

PN-65/B-14504- Zaprawy budowlane cementowe

PN-65/B-14503- Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykłe

PN-63/B- 06251 - Roboty betonowe i żelbetowe .Wymagania techniczne .

PN-79/M-47340.00 -  Betonowanie .Podział .

PN-80/M-47340.02 - Betonowanie .Ogólne wymagania i badania  .

PN-88/B-06250 – Beton zwykły

PN-85/B-23010 – Domieszki do betonu .Klasyfikacja i określenia .

PN-B-19701;1997 – Cement. Cement powszechnego użytku. Skład ,wymagania i ocena zgodności.

PN-81/B- 30003 – Cement murarski

PN-90/B- 30020 – Wapno

PN-B- 30021;1996 – Ciasto wapienne

PN-87/B- 01100 – Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia

PN-86/B- 06712 – Kruszywa mineralne do betonu

PN-86/B- 06714- Kruszywa mineralne do betonu. Kruszywo kamienne budowlane.

Badania techniczne.

PN-M-42250:1998 – Maszyny i urządzenia budowlane .Klasyfikacja.

PN-90/M-47300 – Maszyny i urządzenia do robót budowlanych stanu surowego.

Podział i terminologia .

PN-86/M-47251– Maszyny i urządzenia budowlane .Dopuszczalny poziom dźwięku i metody badań .

PN-75/M-47371.01– Maszyny i urządzenia do transportu masy betonowej. Środki transportu kołowego. Podział .

Specyfikacja stanowi załącznik do dokumentów w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Wieluń,  grudzień 2009 rok

Opracował:

mgr inż. Arch. Paweł Butkiewicz

Upr. proj. Nr 1634/94/Lo, spec. architekt. DS.-0108

mgr inż. Małgorzata Musialska-Kozik