Skomlin: Zakup ciągnika rolniczego z przyczepą, kosiarki samojezdnej, kosiarki bijakowej tylno - bocznej do wykaszania poboczy i terenów zielonych w ciągach dróg na terenie gminy Skomlin
Numer ogłoszenia: 136181 - 2015; data zamieszczenia: 15.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

| V | zamówienia publicznego |
| --- | --- |
|  | zawarcia umowy ramowej |
|  | ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) |

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skomlin , ul. Trojanowskiego 1, 98-346 Skomlin, woj. łódzkie, tel. 043 8864477, faks 043 8864477 w. 13.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup ciągnika rolniczego z przyczepą, kosiarki samojezdnej, kosiarki bijakowej tylno - bocznej do wykaszania poboczy i terenów zielonych w ciągach dróg na terenie gminy Skomlin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawę ciągnika rolniczego z przyczepą, kosiarką samojezdną i kosiarką bijakową tylno boczną do wykaszania poboczy i terenów zielonych w ciągach dróg na terenie gminy Skomlin. Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy o następujących minimalnych parametrach i wymaganiach technicznych1. Ciągnik rolniczy z kabiną w pełni przeszkloną, ogrzewaną, fabrycznie nowy, rok produkcji 2015, Układ kierowniczy ze wspomaganiem, Podnośnik przedni i tylny mechaniczny o udźwigu min. 1500kg z końcówkami hakowymi kat.I, wraz z kulami, regulowane cięgło górne z bolcem, Wydajność pompy hydraulicznej (maksymalny przepływ hydrauliczny min 50L/min, wydajność narzędziowa min. 32l/min, Rozdzielacz hydrauliczny 4-sekcyjny Ilość złączy hydraulicznych min.4 (2 pary) w tym minimum jedna para ze stałym przepływem oleju, Tylny wałek odbioru mocy pracujący z prędkością 540/min z przełącznikiem neutralnego rozruchu, podnoszona osłona WOM, Kabina komfortowa z wentylacją i ogrzewaniem, dach z wziernikiem, Elektryczna wycieraczka i spryskiwacz szyby przedniej, oraz szyby tylnej, lusterka drogowe, lusterko wsteczne w kabinie Światła robocze przód i tył, Liczba drzwi zamykanych - 2 sztuki, System hamulcowy tarczowo - mokry, sterowany hydraulicznie/ mechanicznie, Silnik wysokoprężny czterosuwowy z bezpośrednim wtryskiem paliw doładowany turbosprężarką, chłodzony cieczą, liczba cylindrów - 4 spełniający normy emisji spalin min EURO III.B Pojemność silnika od 4000 do 4500 cm3, Moc silnika nie mniejsza niż 80Km a nie większa niż 90KM, Ręczna i nożna regulacja obrotów silnika, włączanie silnika kluczykiem, układ elektryczny 12V, alternator minimum 40A, akumulator fabryczny oryginalny, Zbiornik paliwa minimum 90 litrów, wskaźnik temperatury płynu chłodzącego, wskaźnik ciśnienia oleju, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, licznik godzin, prędkościomierz, lampka kontrolna alternatora, Lampki kontrolne minimum: załączenia WOM, załączenia hamulca postojowego, kierunkowskazów, świateł mijania, zapchania filtra powietrza, Skrzynia biegów - mechaniczna/ rewers, ilość biegów 12/12, Prędkość max. do 40km/h, Minimu3 zakresy prędkości, Napęd na cztery koła z możliwością rozłączania, układ hamulcowy mechaniczny na 4 koła, ogumienie standardowe, Długość całkowita nie większa niż 4,8m ( z tyłu TUZ), Szerokość całkowita pojazdu z ogumieniem licząc po zewnętrznej - nie większa niż 2,4m Zdolność uciągu maszyny w kg - do minimum 8000kg, minimum 2 komplety kluczyków do pojazdu, Halogeny robocze z przodu min 2 szt i z tyłu pojazdu min. 1 szt, Licznik motogodzin, Kontrolka filtra powietrza, gaśnica, trójkąt, lewarek, klucz do kół, Zaczep transportowy zgodny z EEC, Zaczep regulowany, Koła przednie i tylne o profilu przemysłowym, błotniki kół przednich obowiązkowe, Światło ostrzegawcze koloru pomarańczowego - w postaci lampy błyskowej LED min 24 led, Stały przepływ oleju na przednie gniazda hydrauliczne min. 32l/min, Obciążniki kół tylnych min 50kg potrzebne przy pracy z kosiarką do poboczy, Fotel z regulacją mechaniczną , pasy bezpieczeństwa, Dodatkowy komplet zdejmowanych pokrowców ochronnych, Zewnętrzna skrzynka narzędziowa, metalowa, wodoszczelna, zamykana, Przednia osłona maski silnika, Wodo zmywalne pokrycie podłogi kabiny 2) Parametry techniczne przyczepy: rok produkcji nie wcześniej niż 2015r, Ładowność - 6 ton, Dwuosiowa z trzystronnym wywrotem skrzyni ładunkowej, Ogumienie w rozmiarze 12.5/BOR/5.3, Bez nadstawek do skrzyni ładunkowej, Koło zapasowe z wieszakiem, Instalacja hamulcowa pneumatyczna, Instalacja oświetleniowa, Hamulec ręczny, Kliny podporowe z kieszeniami, Burty otwierane, Zaczep tylny, Gniazdo pneumatyczne, elektryczne, hydrauliczne dla drugiej przyczepy, trójkąt ostrzegawczy 15) Klucze do kół + skrzynka narzędziowa. 3) Parametry techniczne kosiarki samojezdnej: silnik - max. moc do 16KM, szerokość koszenia - min. 100cm, system koszenia - zbieranie , pojemność kosza - min. 200l, wysokość koszenia regulowana w zakresie nie mniejszym niż 38-90 mm, 4) Parametry techniczne kosiarki bijakowej tylno-bocznej: Zawieszanie pantografowe Szerokość robocza - 1600mm, minimalne zapotrzebowanie mocy - 50/80 KW/KM, Maksymalna prędkość obrotowa WOM - 540obr/min, Układ zawieszenie - tylny TUZ - kat. II i III wg ISO 730, Średnica wału bijakowego - 160mm, Średnica wału kopiującego - 160mm, Przesuw kosiarki w poziomie (hydrauliczny) - 1820mm, Ustawienie kąta pracy od 900 w górę, Ustawienie kąta pracy do 500 w dół, Liczba noży bijakowych - 14 sztuk, Rok produkcji nie wcześniej niż 2015.

II.1.5)

|  | przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających |
| --- | --- |

- Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2, 34.22.33.00-9, 16.31.10.00-1, 16.31.11.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie określił szczegółowych wymagań w tym zakresie

- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie określił szczegółowych wymagań w tym zakresie

- III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie określił szczegółowych wymagań w tym zakresie

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie określił szczegółowych wymagań w tym zakresie

- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje posiadanie opłaconej polisy lub w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwote nie mniejszą niż 200 000,00 zł (dwieście tysięcy)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 90

- 2 - gwarancja - 10

IV.2.2)

|  | przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: |
| --- | --- |

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy następujących przypadkach : 1) Zmiany przepisów prawnych mających wpływ na przebieg realizacji umowy a w szczególności zmiany przepisów podatkowych. 2) Zmiany nazwy lub adresu wykonawcy 3) Zmiany terminu realizacji zamówienia będącego wynikiem zmiany terminu realizacji zadania spowodowanego niedającymi się przewidzieć okolicznościami 4) Zmiany osób , które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wskazanych w ofercie, za uprzednią pisemną zgodą zamawiającego. Wykonawca zaproponuje zmianę w następujących przypadkach: a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, b) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skomlin.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Skomlin ul. Trojanowskiego 1 98-346 Skomlin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Skomlin 98-346 Skomlin ul. Trojanowskiego 1 pokój nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie