| L.p | Wymagane parametry Techniczno – użytkowe pojazdu | Parametry Oferowane |
| --- | --- | --- |
|  |  | Spełnia Tak/Nie* (określić) | Dane dodatkowe (** opisać) |
| A | B | C | D |
| I. Parametry techniczne ciągnika |
| 1 | Ciągnik rolniczy z kabina w pełni przeszkloną, ogrzewaną, fabrycznie nowy, rok produkcji 2015 |  | Podać markę model i rok produkcji |
| 2. | Układ kierowniczy ze wspomaganiem |  |  |
| 3 | Podnośnik przedni i tylny mechaniczny o udźwigu min. 1500kg z końcówkami hakowymi kat. I wraz z kulami, regulowane cięgło górne z bolcem |  |  |
| 4 | Wydajność pompy hydraulicznej (maksymalny przepływ hydrauliczny min. 50l/min, wydajność narzędziowa min 32l/min |  |  |
| 5 | Rozdzielacz hydrauliczny 4 –sekcyjny |  |  |
| 6 | Ilość złączy hydraulicznych min.4 (2 pary) w tym minimum jedna para ze stałym przepływem oleju |  |  |
| 7 | Tylny wałek odbioru mocy pracujący z prędkością 540/min z przełącznika neutralnego rozruchu, podnoszona osłona WOM |  |  |
| 8 | Kabina komfortowa z wentylacja i ogrzewaniem, dach z wziernikiem |  |  |
| 9 | Elektryczna wycieraczka i spryskiwacz szyby przedniej oraz szyby tylnej, lusterka drogowe, lusterko wsteczne w kabinie |  |  |
| 10 | Światła robocze przód i tył |  |  |
| 11 | Drzwi zamykane – 2 szt |  |  |
| 12 | System hamulcowy tarczowo-mokry, sterowany hydraulicznie/mechanicznie |  |  |
| Jednostka napędowa |
| 1 | Silnik wysokoprężny czterosuwowy z bezpośrednim wtryskiem paliw doładowany turbosprężarką, chłodzony cieczą, liczba cylindrów – 4 spełniające normy emisji spalin min. EURO III.B |  |  |
| 2 | Pojemność silnika nie mniej niż 4000m3 do 4500cm3 |  |  |
| 3 | Moc silnika nie mniejsza niż 80KM a nie większa niż 90KM |  |  |
| 4 | Ręczna i nożna regulacja obrotów, włączanie silnika kluczykiem, układ elektryczny 12V, alternator minimum 40A, akumulator fabryczny oryginalny |  |  |
| 5 | Zbiornik paliwa minimum 90 litrów |  |  |
| 6 | Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego, wskaźnik ciśnienia oleju, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, licznik godzin, prędkościomierz, lampka kontrolna alternatora |  |  |
| 7 | Lampki kontrolne minimum: załączenia WOM, załączenia hamulca postojowego, kierunkowskazów, świateł mijania, zapchania filtra powietrza |  |  |
| Układ przeniesienia napędu |
| 1 | Skrzynia biegów – mechaniczna/ rewers, ilość biegów 12/12 |  |  |
| 2 | Prędkość max. do 40 km/h |  |  |
| 3 | Minimu3 zakresy prędkości |  |  |
| 4 | Napęd na cztery koła z możliwością rozłączania, układ hamulcowy mechaniczny na 4 koła, ogumienie standardowe |  |  |
| Wymiary i masy |
| 5 | Długość całkowita nie większa niż 4,8m ( z tyłu TUZ) |  |  |
| 6 | Szerokość całkowita pojazdu z ogumieniem licząc po zewnętrznej - nie większa niż 2,4m |  |  |
| 7 | Zdolność uciągu maszyny w kg – do minimum 8000kg |  |  |
| Wyposażenie obowiązkowe |
| 1 | Minimum 2 komplety kluczyków |  |  |
| 2 | Halogeny robocze z przodu min 2 szt i z tyłu pojazdu min. 1 szt |  |  |
| 3 | Licznik motogodzin |  |  |
| 4 | Kontrolka filtra powietrza |  |  |
| 5 | Gaśnica, trójkąt, lewarek, klucz do kół |  |  |
| 6 | Zaczep transportowy zgodny z EEC |  |  |
| 7 | Zaczep regulowany |  |  |
| 8 | Koła przednie i tylne o profilu przemysłowym, błotniki kół przednich obowiązkowe |  |  |
| 9 | Światło ostrzegawcze koloru pomarańczowego – w postaci lampy błyskowej LED min 24 led |  |  |
| 10 | Stały przepływ oleju na przednie gniazda hydrauliczne min. 32l/min |  |  |
| 11 | Obciążniki kół tylnych min 50kg potrzebne przy pracy z kosiarką do poboczy |  |  |
| 12 | Fotel z regulacją mechaniczną , pasy bezpieczeństwa |  |  |
| 13 | Dodatkowy komplet zdejmowanych pokrowców ochronnych |  |  |
| 14 | Zewnętrzna skrzynka narzędziowa, metalowa, wodoszczelna, zamykana |  |  |
| 15 | Przednia osłona maski silnika, |  |  |
| 16 | Wodo zmywalne pokrycie podłogi kabiny |  |  |
| Parametry techniczne przyczepy |
| 1 | Rok produkcji – nie wcześniej niż 2015 |  |  |
| 2 | Ładowność – 6 tom |  |  |
| 3 | Dwuosiowa z trzystronnym wywrotem skrzyni ładunkowej |  |  |
| 4 | Ogumienie w rozmiarze 12.5/BOR/5.3 |  |  |
| 5 | Bez nadstawek do skrzyni ładunkowej |  |  |
| 6 | Koło zapasowe z wieszakiem |  |  |
| 7 | Instalacja hamulcowa pneumatyczna |  |  |
| 8 | Instalacja oświetleniowa |  |  |
| 9 | Hamulec ręczny |  |  |
| 10 | Kliny podporowe z kieszeniami |  |  |
| 11 | Burty otwierane |  |  |
| 12 | Zaczep tylny |  |  |
| 13 | Gniazdo pneumatyczne, elektryczne, hydrauliczne dla drugiej przyczepy |  |  |
| 14 | Trójkąt ostrzegawczy |  |  |
| 15 | Klucze do kół + skrzynka narzędziowa |  |  |
| Parametry techniczne kosiarki samojezdnej |
| 1 | Silnik: min. moc 15KM |  |  |
| 2 | Szerokość koszenia – 90 – 100cm |  |  |
| 3 | Wysokość koszenia regulowana w zakresie nie mniejszym niż 38 – 90 mm |  |  |
| 4 | System koszenia – zbieranie |  |  |
| 5 | Pojemność kosza min. 200l |  |  |
| Parametry techniczne kosiarki bijakowej tylno – bocznej |
| 1 | Zawieszenie pantografowe |  |  |
| 2 | Szerokość robocza nie mniejsza niż 1600mm |  |  |
| 3 | Minimalne zapotrzebowanie mocy – 50/60KW/KM |  |  |
| 4 | Maksymalna prędkość obrotowa WOM – 540 obr./min |  |  |
| 5 | Układ zawieszenia – tylny TUZ – kat. II i III wg ISO 730 |  |  |
| 6 | Średnica wału bijakowego 160 mm |  |  |
| 7 | Średnica wału kopiującego 160mm |  |  |
| 8 | Przesuw kosiarki w poziomie (hydrauliczny) 1820mm |  |  |
| 9 | Ustawienie kąta pracy od 900 w górę |  |  |
| 10 | Ustawienie kąta pracy do 500 w dół |  |  |
| 11 | Liczba noży bijakowych – 14 sztuk |  |  |
| 12 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2015 |  |  |