ZP.2711.5.2015                                                                    Gmina w Skomlin

98 – 346 Skomlin

ul. Trojanowskiego 1

Skomlin, dnia 18.09.2015r

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

którego przedmiotem jest „Zakup ciągnika z przyczepą , kosiarki samojezdnej i kosiarki samojezdnej bijakowej tylno – bocznej do wykaszania poboczy i terenów zielonych w ciągach dróg na terenie gminy Skomlin”

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. Nr  poz. 907 ze zm.), działając w imieniu Zamawiającego wprowadzam do   specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 15.09.2015r  następujące zmiany:

Zakres modyfikacji jest następujący:

1. Dział III SIWZ Opis Przedmiotu zamówienia                                                                        pkt.2 ppkt.2.2. 1 Parametry techniczne ciągnika

Poz.3. Podnośnik przedni i tylny mechaniczny o udźwigu min.1500kg z końcówkami hakowymi kat. II wraz z kulami, regulowane cięgło górne z bolcem,                                                               poz. 5. Rozdzielacz hydrauliczny 2 –sekcyjny,                                                                                             poz. 22. Minimum 2 zakresy prędkości, 40. Wewnętrzna skrzynka narzędziowa

Pkt2 ppkt.2.2. 2 Parametry techniczne przyczepy

Poz.4) ogumienie w rozmiarze – 12,5/80 m- 15.3

2. Dział XIX SIWZ  Załączniki

Załącznik nr 8 do SIWZ „Parametry techniczne sprzętu”

Parametry techniczne ciągnika

Poz.3. Podnośnik tylny i przedni mechaniczny o udźwigu min. 1500kg z końcówkami hakowymi kat. II, wraz z kulami regulowane cięgło górne z bolcem

Poz. 5. Rozdzielacz hydrauliczny 2 sekcyjny

Układ przeniesienia napędu

Poz. 3 minimum 2 zakresy prędkości

Wyposażenie obowiązkowe

Wewnętrzna skrzynka narzędziowa , metalowa

Parametry techniczne przyczepy

Poz. 4 Ogumienie w rozmiarze 12.5/89 0 15.3

W pozostałym zapisie Specyfikacja Istotnych Warunków  Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Z a m a w i a j ąc y