S P I S      T R E Ś C I

- Plan  zagospodarowania  terenu

- Oświadczenie  projektanta

# CZĘŚĆ   OPISOWA

- Inwestor

- Podstawa  opracowania.

- Ogólna  charakterystyka  inwestycji.

- Zakres  opracowania.

- Rozwiązania  projektowe.

- Studzienki  kanalizacyjne.

- Roboty  ziemne

- Roboty  montażowe.

- Przejścia  przez  przeszkody  terenowe

- Zestawienie  podstawowych  materiałów

- Uwagi  końcowe.

- INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA

- CZĘŚĆ   RYSUNKOWA

Mapa  sytuacyjno – wysokościowy   w  skali  1:1000	  		rys.   1

Schemat  przejścia  przyłącza  kanal. pod  drogą				rys.   2

Schemat  kolizji  przył. kanalizacyjnego  z  kablem  telek. lub elektr.	rys.   3

Studzienka  przyłączeniowa  PVC ( 315 mm (bez  osadnika)			rys.   4

# UZGODNIENIA

OPIS    TECHNICZNY

do  projektu  technicznego  przyłącza  kanalizacji  sanitarnej

do  budynków  mieszkalnych

- Inwestor:              KAŁUŻA  Agnieszka        ul. Krótka 1a  działka 1223/2

WEJCHMAN  Grzegorz   ul. Krótka 1    działka 1225                                     			                            98-346 Skomlin

działka  nr 1593/1-droga; 650-droga

- Podstawa  opracowania

-    mapa  sytuacyjno - wysokościowa  w  skali  1:1000

- inwentaryzacja  sieci  kanalizacyjnej

- warunki  techniczne  przyłączenia

- dokonane  pomiary  i  uzgodnienia ,

- obowiązujące   normy  i  przepisy  dotyczące  projektowania

3.  Ogólna  charakterystyka  inwestycji

Podłączenie  budynków  istniejących, których  właścicielami  są  p. Kałuża  Agnieszka ul. Krótka 1a  działka 1223/2  oraz Wejchman  Grzegorz   ul. Krótka 1 działka 1225  w  miejscowości  Skomlin  ul. Krótka, nastąpi  do istniejącej  grawitacyjnej  kanalizacji  sanitarnej PVC(200mm  przebiegającej   po  terenie  działki 194 .

Miejsce  lokalizacji  studzienek  przyłączeniowych  uzgodniono  z  właścicielami               w/wym.  posesji.

4.  Zakres   opracowania.

Opracowanie  swym  zakresem  obejmuje  wykonanie  przyłączy  sanitarnych   dla  odprowadzenia  ścieków  sanitarnych  z  działek  nr 1223/2 i 1225 z  włączeniem  do  istniejącej  kanalizacji  sanitarnej w  Skomlinie  i  dalej   do  oczyszczalni  ścieków .

Projektowany  zakres  robót przyłącza  kanalizacyjnego:

| Element: | mb/szt |
| --- | --- |
| Przykanalik sanitarny PVC Ø 160mm | 69,0m |
| S1-studnia rewizyjna - przyłączeniowa z kręgów bet.(1000 mm | 1 szt |
| studzienki kontrolne PCV ( 315 mm z kinetą przelotową ( 160mm | 4 szt |
| Przewiert rura ochr.stal (250mm | 6,0m |
| Trójnik 160/160 | 1 szt |

Lokalizacja  zakresu  projektowego  przyłącza  kanalizacyjnego   naniesiona  została  na  mapie  sytuacyjno-wysokościowej  w  skali 1:1000

5.  Rozwiązania   projektowe.

Planowane  zagospodarowanie  terenu  obejmuje  budowę  przyłącza  kanalizacji  sanitarnej,  w celu  uregulowania  gospodarki  ściekowej  i  przejęcia  ścieków  socjalno-bytowych  w  systemie szczelnych  rurociągów.

Projektowany  przewód  przyłącza kanalizacyjnego  PVC(160  zostanie  podłączony             poprzez  wykonanie  na  kolektorze  kanalizacji  sanitarnej  o  średnicy 200mm ,betonowej  studni  kontrolnej S1 o  średnicy 1000mm   oraz  czterech  studzienek  kontrolnych  PVC 315.

Rurociąg  przyłącza  kanalizacji  sanitarnej  zaprojektowano  z  rur  kielichowych                    PCV ( 160  -  klasy  S  grubości  4,7 mm  łączonych  na  uszczelki  gumowe.

Przejście  przyłącza  kanalizacyjnego  pod  drogą  asfaltową ul. Mickiewicza  działka 650 wykonane  zostanie  przez  wyspecjalizowaną  firmę  dysponującą  odpowiednim  sprzętem , metodą  przewiertu   w  rurze  osłonowej ( 250mm  o  długości 6,0m

Szczegółową  lokalizację  projektowanego przyłącza  kanalizacyjnego  przedstawiono  na  planie   sytuacyjno - wysokościowym  w  skali  1 : 1000

6.  Studzienki   rewizyjne.

Na  projektowanym  rurociągu  kanalizacyjnym, zaprojektowano  1 studnie  z  kręgów  betonowych ( 1000mm i  4 studzienki  rewizyjne PVC( 315mm.

Studzienki  z  PVC(315- 4 szt

Na  projektowanym  rurociągu  kanalizacyjnym, zaprojektowano  studzienki  rewizyjne -  przyłączeniowe  z   PCV  (bez  osadnika)  o średnicy  315 mm  z  kinetą  przelotową  posiadającą  króćce  przelotowe ( 160 mm , przykrytą  włazem  żeliwnym  z  pokrywą  pełną  typu  12,5 T.

Montaż  studzienki  wykonać  zgodnie  z  instrukcją  producenta.

## S1 - studnia z  kręgów  bet. ( 1000- 1 szt

Studnia  kontrolna  z  kręgów  bet. Ø1000  szczelna  typu  BS - łączona  na  uszczelki  gumowe. Studnia  wyposażone  będzie  w  prefabrykowany  krąg  z  dnem  i  kinetą  kierunkową  (przepływową)  odpowiednio  ( 200/150,  krąg  stożkowy z  otworem asymetrycznym ( 1000/600 z  włazem  żel. Ø600mm  o nośności  40T

Montaż  studzienki  wykonać  zgodnie  z  instrukcją  producenta i  załączonym  rysunkiem  szczegółowym.

- Roboty  ziemne

Wszystkie  prace  związane  z  robotami  budowlano-montażowymi  należy  wykonać  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6 lutego  2003r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003r.).

Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  trasę  przebiegu  kanalizacji  winny  wytyczyć  uprawnione  służby  geodezyjne.

Rury  kanalizacyjne  na  całej  długości  należy  układać  na  podłożu  rodzimym (piasek        lub  żwir) czyli  wyrównanym  sposobem  ręcznym  dnie  wykopu  do  projektowanej  niwelety.  W  przypadku  występowania  gruntów  z  zawartością  kamieni, gruzu, gliny        itp. przewody  kanalizacyjne  należy  układać  na  podsypce  piaskowej  o  grubości 15 cm,              a  następnie  zasypać  gruntem  piaszczysto-żwirowym.

Wszystkie  wykopy  o  ścianach  pionowych  należy  umocnić  elementami  drewnianymi  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.

Montaż  przewodów  z  rur  PCV  należy  wykonywać  zgodnie  z  instrukcją  montażową  producenta  rur.

Minimalna  odległość  kanałów  wynosi  od :

- kabli  energetycznych   			- 1,5 m.

- kabli  telekomunikacyjnych 		- 1,5 m.

- sieci  wodociągowych			- 2,0 m.

- budynków					- 3,0 m.

- słupów  oświetleniowych			- 1,0 m.

Po  ułożeniu  przewodów  kanalizacyjnych  zasypanie  rurociągów  należy  wykonać  sposobem  ręcznym, warstwami  0,20  do  0,30 m  z  dokładnym  zagęszczeniem  gruntu.

Przywrócić  do  stanu  pierwotnego  infrastrukturę  i  teren  w  miejscu  prowadzenia

robót.

Po  wykonaniu  prac  ziemnych  oraz  związanych  z  montażem  rurociągu  i  zasypem  wykopów - nawierzchnie  drogi  doprowadzić  należy  do  stanu  wyjściowego  (pierwotnego).

Szczegółową  lokalizację  projektowanej  kanalizacji  przedstawiono  na  planie               sytuacyjno - wysokościowym  w  skali  1:1000, ze  spadkiem  40 ‰   na  odcinku  od  kolektora  sanitarnego  do  studzienek  przyłączeniowych .

Uwaga :

Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  ziemnych – wykopem  ręcznym  ustalić  należy  miejsca  kolizji  z  istniejącym  uzbrojeniem  podziemnym

W  trakcie  prowadzenia  robót  ziemnych  dokonywać  należy  stosownych  zabezpieczeń  istniejącego  uzbrojenia  podziemnego  (podwieszenia)  oraz  dla  zapewnienia  ruchu  pieszego  i  pojazdów  mechanicznych  stosować należy  kładki  względnie  dokonać (po  montażu  rur)  odcinkowego  niezbędnego  zasypu.

Miejsce  wykonywania  robót  ziemnych  i  montażowych  należy  zabezpieczyć  zgodnie  z  przepisami  poprzez  oznakowanie, ustawienie  barier, przykrycie  i  oświetlenie  w  okresie  nocy.

Roboty  ziemne  wykonać  zgodnie  z  przepisami  BHP  i  warunkami  technicznymi                       wg PN-B-10736  oraz  PN-EN1610.

8.  Roboty  montażowe

Przyłącze  kanalizacji  sanitarnej  projektuje  się z  rur o  średnicy 160  z  rur  PVC (litych) o  sztywności  obwodowej SN8, kielichowych, łączonych  na  uszczelkę  gumową, zgodnie  z  normą  PN_EN1401:1999.

Roboty  montażowe  wykonać  należy  - na  przygotowanym – suchym, ustabilizowanym  i  wyrównanym  podłożu  piaskowo-żwirowym.

Montaż  rur  odbywać  się  winien  przy  zwróceniu  szczególnej  uwagi  na :

-  czystość  wgłębienia  kielicha,

-  ścisłość  przylegania  pierścienia  uszczelniającego  do  wgłębienia  kielicha,

-  czystość  końcówki  rury  wtłaczanej  do  kielicha,

-  głębokość  wcisku  (wcześniejsze  oznaczenie  długości  na  końcówce  rury)

W  trakcie  montażu  przestrzegać  należy  warunków  wynikających  z  normy PN 92-B/10735.

Do  celów  eksploatacyjnych   zaprojektowano  studzienki  rewizyjne , zgodnie  z  normami PN-EN 476:2001  oraz  PN-B 10729:1999.

Wszystkie  studzienki  należy  posadowić  na  podsypce  z  piasku  grubości 10cm.

Usytuowanie  i  rodzaj  zaprojektowanych   studni  -  określono  na  planie  sytuacyjno-wysokościowym

9. Przejścia  przez  przeszkody  terenowe

Kolizje  z  przeszkodami  terenowymi :

-   z  kablem  telekomunikacyjnym

-   z  siecią  wodociągową

-    przejście  przyłącza  kanalizacyjnego  pod  przeszkodami  należy   wykonać  w   formie  przekopu    ręcznego  z  podwieszeniem  przewodu   w  czasie   prowadzenia  robót  ziemnych   zgodnie  z  podanymi  warunkami  w  uzgodnieniach  i  pod  bezpośrednim  nadzorem  administratora  urządzeń.

#### Lokalizację   oraz  sposób  przejścia  pod  przeszkodami  przedstawiono  na  planie  sytuacyjnym  w  skali  1:1000 rys. 1.

Przed  wykonaniem  przejść  pod  przeszkodami  należy  zastosować się   do  uwag  zawartych  w  załączonych  uzgodnieniach  z  poszczególnymi   właścicielami  urządzeń.

10. Zestawienie  podstawowych  materiałów

# Rury  kielich. PCV ( 160  typ S  o  grub.ścianki 4,7 mm (lite)	               69,0  m

Studzienki  kanalizacyjne PVC ( 315 mm z  włazem  żel. 10 T		      4  kpl

z  kinetą  przelotową ( 160mm

Studnia  z  kręgów  bet. ( 1000 typu  BS prefabrykowany  krąg  z  dnem

i  kinetą  kierunkową  (przepływową)  odpowiednio  ( 200/150,  krąg  stożkowy                                z  otworem asymetrycznym ( 1000/600 z  włazem  żel. Ø600 mm o nośności                              40 T  o  połączeniach   na  uszczelki  gumowe 				        1  kpl

Rura  ochronna stal. (250mm						        6,0m

11.  Uwagi  końcowe

- Wykonanie  przyłącza   kanalizacyjnego  może  nastąpić  po  uzyskaniu  pisemnej          zgody  właściciela  wodociągu, którym  jest  Urząd  Gminy  w  Skomlinie.

2)  Roboty  ziemne  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  normami

technicznymi, natomiast  roboty  montażowe  zgodnie  z  „ Warunkami

Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano - Montażowych

część  I  -  Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe ”,

3)  Wykonane  przyłącze  kanalizacyjne  przed  zasypaniem  należy  zgłosić

do  odbioru  przez  upoważnioną  osobę  administratora  sieci,  którym  jest  Urząd  Gminy  w  Skomlinie.

4)   Po  zakończeniu  robót  budowlano – montażowych  należy  wykonać

inwentaryzację  geodezyjną  powykonawczą

5)  Wykonawca  robót  zobowiązany  jest  przywrócić  stan  nawierzchni  drogi

do  stanu  istniejącego  i  zastosować  się  do  uwag  oraz  warunków  podanych

w  uzgodnieniach  z  administratorem  drogi.